ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

«Еко хотел Здравец»  в парк Родопи; Община «Родопи» Обл. Пловдив,     стопанисван от ф-ма "Ринг П" ЕООД гр. Пловдив.

На основание Заповед № РД -211/22.08.2013 г. на Директора на РИОСВ–Пловдив е извършена проверка на «Еко хотел Здравец»  в парк Родопи; Община «Родопи» Обл. Пловдив,     стопанисван от ф-ма "Ринг П" ЕООД гр. Пловдив.

Комплексната проверка е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2013 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Паро-котелна инсталация

- Хладилни и климатични инсталации

- Площадка за временно съхранение на отпадъците

- Пречиствателна станция за отпадъчни води

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент “ Въздух”

В дружеството се експлоатират 11 бр. хладилни и 1 бр. климатични инсталации, съдържащи ФПГ над 3.0 кг. За всички кл. Инсталации има изготвени досиета за техническото състояние и се извършва редовно в определеният  срок, мониторинг, съгласно Регламент 842/ЕО/2006г.

В обекта за производствената дейност има изградена паро-котелна централа с 3 бр. Котли в т. ч.

- 2 бр.водогрейни котли с номинална мощност 290 кВт.

- 1 бр. Водогреен котел  с номинална мощност 163 кВт. - резервен

Трите водогрейни котли работят на ръчен и автоматичен режим.

Основно гориво – твърдо гориво.

2. Компонент „Води”

„Ринг – П” ЕООД притежава Разрешително за ползване на воден обект  за заустване на отпадъчни води издаден от БД УВ ИБР Пловдив, за обект Еко хотел „Здравец”, като приемник на отпадъчните води е „дере” – ІІ-ра категория.

За пречистване на водите от обекта има изградено локално пречиствателно , включващо:

- мазнино утаител,

- био басейн,

- вторичен утаител,

- хлоратор,

Пункта  за мониторинг е обозначен с указателна табелка.

Представен е протокол от изпитване на проба от отпадъчни води от акредитирана лаборатория. По изследваните показатели не се констатира превишаване на  индивидуалните емисионни ограничения посочени в РЗ.

При оглед на дерето в мястото на заустване, не се установи замърсяване.

3.Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава утвърдена програма за управление на отпадъците с Решение № 94/16.08.20011г., утвърдена от Директор РИОСВ Пловдив.

На територията на Дружеството са обособени площадки за разделно събиране и временно  съхранение на отпадъци в зависимост от техния вид, състав и свойства.

Установи се, че Дружеството, не е извършило класификация на формираните отпадъци, не води отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 2.

Представени са договори за предаване на формираните от дейността отпадъци на фирми, притежаващи Разрешение за дейността.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

1. В срок от 3 (три) месеца преди изтичане на срока на Разрешителното да се подаде заявление в БД за продължаване на действащото към момента Разрешително.

Отговорник: Управител

2. Да се изготвят и представят в РИОСВ-Пловдив следните документи:

- работни листове за класификация на формираните от дейността отпадъци съгл. Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците

- Отчетни книги за вписване на формираните опасни и неопасни отпадъци, съгл. Наредба № 2/2013г.

Срок: 13.09.2013г.

Отговорник: Управител

V. Съответствие,    последващ контрол

Координатор на проверката, извършена  на 23.08.2013 г.: инж. А. Атанасов

Директор:.........................

/Т. Бейсимов/