ПРОЕКТ!!!

РЕШЕНИЕ №ПВ - 01/2024 г.

за потвърждение на пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за

предотвратяване на големи аварии

На основание чл. 106, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.2, т.3, буква „б" от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр.5/2016 г. с посл. изм. и доп.)

ПОТВЪРЖДАВАМ

пълнотата и съответствието на актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на

големи аварии

с изискванията на глава седем, раздел I от Закона за опазване на околната среда и

чл. 11, ал.1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

на обект „Завод за хладилници", с. Радиново общ. Марица, обл. Пловдив, Индустриална зона

с оператор „Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД, с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив

I.       Характеристика на предприятието/съоръжението

„Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД, с. Радиново е с основна дейност - производството на хладилници, фризери, комбинирани хладилник-фризери, както и уреди с горна камера. Основните производствени процеси са  - металообработка, дълбоко изтегляне на пластмаси, пенозапълване на корпуси и врати, краен монтаж на хладилници, логистична дейност. Предприятието е разположено в Индустриалната зона на с. Радиново и с. Бенковски общ. Марица. Обектът е разположен в непосредствена близост до Автомагистрала Тракия. На север заводът граничи с автомагистрала Тракия, на юг с „Агри България“ ЕООД, на изток – „Фреш Лоджик“ ЕООД, „Шнайдер електрик“ ЕООД и „Сокотаб“ ЕООД и на запад – „Шенкер“ ЕООД, Склад на магазини „Зора“, „Викинг Лайф Екуипмънт“ ЕООД.

В „Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД се съхраняват опасни вещества от Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) както следва:

•	Пропан-бутан, поименно изброено вещество в част 2, т.18 на Приложение №3 на ЗООС и категория на опасност Р2 от част 1 на същото приложение ( в 1 брой резервоар с проектен капацитет 100 куб. м (53,600 тона) и максимално количество до 45,560 тона и в газопреносната мрежа до 0,300 тона или общо до 45,590 тона;

•	Изобутан, поименно изброено вещество в част 2, т.18 на Приложение №3 на ЗООС и с категория на опасност Р2 от част 1 на същото приложение (1 брой резервоар с проектен капацитет 50 куб. м (27, 950 тона) и максимално количество 23,760 тона;

•	Циклопентан 70 (смес от 60-80% циклопентан и 20-40 % изопентан) с категория на опасност Р5в и Е2 от част 1 на приложение №3 на ЗООС (1 брой резервоар с проектен капацитет от 50 куб. м (35,650 тона) и максимално количество до 30, 300 тона;

•	N,N-диметил циклохексиламин с категория на опасност Н2 от част 1 на приложение №3 на ЗООС (пластмасови контейнери от 1 куб. м и максимално количество до 2 тона);

•  Опасни отпадъци със следните кодове и количества:

- 07 02 08*  - други отпадъци  от дестилация и остатъци от реакции (категория на опасност Е2 от част 1 на приложение №3 на ЗООС и макс. колич. до 1,300 тона);

- 08 01 11* - отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества (категория на опасност Р5в от част 1 на приложение №3 на ЗООС в макс. колич.  до 1 тон);

- 08 05 01* - отпадъчни изоцианати (категория на опасност Е2 от част 1 на приложение №3 от ЗООС в макс. колич. до 0,500 тона);

- 12 01 09* - машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи (категория на опасност Е2 от част 1 на приложение №3 на ЗООС с макс. колич. до 0,600 тона);

- 13 02 05* - нехлорирани моторни масла и смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа (категория на опасност Е2 от част 1 на приложение №3 от ЗООС с макс. колич. до 1,200 тона);

- 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (категория на опасност Е2 от част 1 на приложение №3 от ЗООС с макс. колич. до 0,700 тона);

- 16 01 14* - антифризни течности, съдържащи опасни вещества (категория на опасност Р5в от част 1 на приложение №3 от ЗООС с макс. колич. до 0,700 тона);

- 16 01 15* - опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване (категория на опасност Е2 от част 1 на приложение №3 от ЗООС с макс. колич. до 1, 000 тон);

- 16 06 01* - оловни акумулаторни батерии (категория на опасност Е1 от част 1 на приложение №3 от ЗООС с макс. колич. до 1,400 тона);

- 20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (категория на опасност Н2 и Е1 от част 1 на приложение №3 от ЗООС с макс. колич. до 0,500 тона).

•	Количествата на изопропанола, боите и разтворителите в бояджийската инсталация) са по-малки от 2% от съответния праг за минимално количество от 5000 тона за запалимите течности и местоположението им в предприятието е такова, че не поражда риск от голяма авария, т .е техните количества съгласно 2%-то правило по приложение №3 на ЗООС са изключени при определяне на рисковия потенциал на предприятието.

„Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД съгласно основните си ценности, ръководни насоки и фирмена политика определя като приоритетна задача безопасните  и здравословни условия на труд на работещите на територията на дружеството, както на своите сътрудници, така и на външни фирми и временно пребиваващи лица. Този ангажимент на дружеството е в пълна сила и към хората в населените места, разположени в зоните на влияние от неблагоприятните последствия в случай на авария.

II.      Правни и фактически основания

Актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС за дружеството е подадено във връзка с процедура по реда на глава шеста от ЗООС, уведомление за инвестиционно предложение „Захранване на фолиращи машини в логистичен център ЛХМ-4 с пропан-бутан от газово стопанство на „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД, ПИ 03839.38.319, с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив, с което се потвърждава извършената класификация по чл.103, ал.5 от ЗООС на предприятие с нисък рисков потенциал – Завод за хладилници, с. Радиново с оператор „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД, ЕИК:115278227 и адрес: 4202 с. Радиново, област Пловдив.

Ниският рисков потенциал на „Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД, се определя от количеството на пропан-бутан 45,590 тона, изобутан – 23,760 тона  попадащи в повече от една категория на опасност съгласно част 1 и част 2 на приложение № 3 към ЗООС, а именно: поименно изброени в част 2, т.18 и раздел „Р" - Физични опасности и циклопентан  - 30,300 тона, попадащ в повече от една категория на опасност съгласно част 1, Р5в и Е2 на приложение № 3 към ЗООС.

Уведомлението по чл. 103, ал. 2 от ЗООС е потвърдено от изпълнителния директор на ИАОС с писмо изх.№ УК-2615/04.09.2023 г.

На основание чл.106, ал.1 от ЗООС „Либхер Хаусгерете Марица" ЕООД е актуализирало Доклада си за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) и е уведомило директора на РИОСВ-Пловдив с писмо вх. №О-979/26.03.2024 г.

Съгласно чл.106, ал. 4 от ЗООС с писмо изх.№О-1011/28.03.2024 г. са поискани становища от органите по чл.157а, ал.2 от същия закон.

Положителни становища са получени от Дирекция „Инспекция по труда"  - Пловдив и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив. Не е получено становище от община Марица.

III. Описание на резултатите  от   проведените общественост и начина, по който те са взети предвид

Съгласно изискванията на чл.106, ал.3 от ЗООС актуализираният ДППГА е публикуван на официалната страница на РИОСВ-Пловдив, като| е осигурен 14-дневен достъп на заинтересованата общественост до него. В законоустановения срок и към момента на изготвяне на настоящия проект за решение не са постъпили възражения срещу документите.

IV. Мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда

В представения ДППГА на „Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД:

- подробно са описани общите цели и политиката на оператора за предотвратяване на големи аварии в съответствие с чл.105, ал.2 от ЗООС с оглед безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението;

- идентифицирани са опасностите от големи аварии в предприятието и съответните конкретни мерки, които операторът трябва да предприема с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии;

- изготвена е оценка на съществуващия потенциален риск за здравето на хората и опазването на околната среда;

- планирани са действията за контрол на риска от големи аварии и мерките за ограничаването му, начините на оповестяване и действията, които трябва да се предприемат;

- разпределени са задълженията на отговорните лица за изпълнение на предвидените мерки по ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;

- описани са наличните сили и средства, необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-спасителни мерки;

- предвидени са обучение и периодични инструктажи на персонала;

- разработени са вътрешни правила за осигуряване на пожарната безопасност на обекта;

V.Задължения на оператора

На основание чл.106, ал.10 от ЗООС операторът „Либхер Хаугерете Марица" ЕООД е длъжен да преразглежда Политиката за предотвратяване на големи аварии и Системата за управление мерките за безопасност и при необходимост да актуализира ДППГА, както следва:

1.	най-малко веднъж на всеки 5 години;

2.	при значително увеличаване или намаляване на количествата на опасните вещества в предприятието/съоръжението;

3.	при изменение в предприятието/съоръжението или изменение на процес, или на естеството или физичната форма или количеството на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или могат да доведат до класифициране на предприятието/съоръжението в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал;

4.	след възникване на голяма авария в предприятието/съоръжението;

5.	по своя инициатива или при поискване от директора на РИОСВ, при наличие на нови данни или научна информация за безопасната експлоатация на предприятието/съоръжението и/или в резултат на контрола.

При промяна на оператора на обекта, новият оператор е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната, да уведоми за това изпълнителния директор на ИАОС, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Това решение за потвърждение се отнася само за актуализирания Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии внесен в РИОСВ - Пловдив с писмо вх. №О-979/26.03.2024 г.

Настоящото решение не отменя задълженията на оператора по Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в 14-дневен срок от предоставянето му.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на  РИОСВ - Пловдив

Дата …………..