ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Предприятие за производство и търговия на смеси за покрития, лакове и лепила“, собственост на „СЕЛТ“ ООД

На основание План за контролната дейност за 2020г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-254/22.10.2020г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на обект „Предприятие за производство и търговия на смеси за покрития, лакове и лепила“, с местонахождение: с. Браниполе,  местност „Св. Константин”, парцел № 77, масив № 50, собственост на „СЕЛТ“ ООД,  ЕИК 825327640,  седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н „Централен“, пл. „Шахбазян“ № 3

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества  и смеси  (ЗЗВВХВС), подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации: Проверката е извършена с Чек лист по документи, предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната във връзка с разпространение на Ковид-19 и писмо вх.№ О-3251-1/09.11.2020 г. от „СЕЛТ“ ООД.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основната дейност, извършвана на площадката на обекта  в с. Браниполе,  местност „Св. Константин”, парцел № 77, масив № 50, е производство на покрития- бои, лакове и авторепаратурни продукти, които дружеството пуска на пазара.

- По компонент „Атмосферен въздух“ :

В процеса на производство на смеси за покрития- бои, лакове и авторепаратурни продукти се използват органични разтворители. Дейността попада в обхвата на категориите дейности с употреба на разтворители от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускане в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр.96 /831.20.2003 г., с посл. изм. ДВ. бр.95/06.11.2020 г.). Във връзка с изискванията в чл.30л, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, „СЕЛТ“ ООД има издадено Удостоверение за регистрация № 008/28.11.2013 г. на инсталация с употреба на разтворители. Количеството на използвания през 2019 г. органичен разтворител превишава ПСКР (прагова стойност за консумация на разтворител) за съответната категория дейност, съгласно приложение № 2 към чл.2, ал.2 от Наредба № 7. Операторът е изготвил и представил пред РИОСВ-Пловдив в срока по чл. 20, ал. 3 от същата наредба План за управление на разтворителите. Планът е утвърден от директора на РИОСВ-Пловдив с Решение № 20/13.04.2020 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал.2 от Наредбата да ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/06.03.2007 г., с посл. изм. и доп.) от страна на „СЕЛТ“ ООД в РИОСВ-Пловдив е представена информация по Приложение № 6 за количествата бои, лакове и авторепаратурни продукти пуснати на българския пазар произведени и внесени от дружеството.

Неподвижни източници на отпадъчни газове, изпускани  в  атмосферния въздух на площадката на обекта са 2 бр. дисолвери, разположени в дозьорното отделение и разфасовачната машина  за  готови продукти в пълначното отделение. Отпадъчните газове се отвеждат в атмосферния въздух, посредством 2 бр. изпускащи устройства. В изпълнение на изискванията на чл.31, т.2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. в ДВ, бр. 31/1999г. и посл. изм. и доп. в ДВ, бр. 61/2017г.) дружеството провежда собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух и представя пред РИОСВ-Пловдив получените резултати с доклад по чл. 39, ал.2 от същата Наредба № 6/26.03.1999 г.

В обекта не се експлоатират климатични и хладилни инсталации.

- По фактор „Химични вещества  и смеси и управление на риска“ :

За извършване на основната си дейност дружеството използва химични вещества и смеси, включително опасни, за които е представена следната документация:

- Инвентаризационен списък

- Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително заповеди, инструкции за работа и съхранение и др.

- Информационни листове за безопасност на използваните химични вещества и смеси, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

- Информационни листове за безопасност на произвежданите химични вещества и смеси, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

- Доклад за извършена класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал по чл.103, ал.1 от ЗООС

Багрилата и химикалите се съхраняват в складово помещение с ограничен достъп. Дружеството се явява „потребител надолу по веригата “ по смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: няма

V. Съответствие, последващ контрол:

Дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗВВХВС), и подзаконовите нормативни актове към тях и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

Директор на РИОСВ - Пловдив ……………………

/инж. Десислава Георгиева/