ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„СТАРХО СО“ ЕООД

На основание Заповед №РД-244/20.10.2021г. на Директора на РИОСВ – Пловдив  на 29.10.2021г. беше извършена проверка на винарска изба „Вила Винифера“, находяща се в с. Брестовица общ. Родопи, обл. Пловдив, собственост на „Стархо Со“ ЕООД. Комплексната проверка се извърши от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци и компоненти атмосферен въздух, води/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, Закон за чистотата на атмосферния въздух и Закон за водите.

Обект на проверката е винарска изба за производство и търговия с вина и високоалкохолни напитки. Извърши се проверка на:

- Площадка за приемане и съоръжения за преработка на грозде и първично винопроизводство

- Отделение за ферментация

- Цех за бутилиране на вина и високоалкохолни напитки

- Складове за амбалаж и готова продукция

- Места за отпадъците

- Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

Дружеството пуска на вътрешния пазар продукцията си опакована в опаковки от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал, за което дължи заплащането на продуктова такса. Представи се договор №Д2122-К/01.01.2020г. с анекс към него от 01.01.2021г. за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъците от опаковки с „Екобулпак България“ АД. Към момента на проверката не се представиха месечни справки декларации изготвени, съгласно Приложение №15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, както и платежни документи удостоверяващи, че дружеството заплаща редовно лицензионното възнаграждение към организацията. За образуваните от дейността производствени отпадъци „Стархо Со“ ЕООД не притежава утвърдени работни листове за класификация на отпадъците. За събирането и извозването на битовите отпадъци община Родопи е осигурила съдове.

За обекта има издадено удостоверение №18 от 14.03.2008г. за въверждане в експлоатация (реконструкция). Удостоверението е издадено от община Родопи. Годишното винопроизводство е около 100 тона грозде годишно.

Компонент „Атмосферен въздух“

В обекта не се експлоатира горивен източник, тъй като няма дестилационна колона (закупува се готов дестилат). Административната част се отоплява посредством битови климатични системи, които не попадат в обхвата на Наредба №1/2017г. (обн. ДВ. бр. 20/2017г.)

Компонент „Води“

Водоснабдяването на обекта с вода за питейно – битови и производствени нужди е от водопроводната мрежа на с. Брестовица. По информация от г-жа Касабова – собственик на обекта, за пречистване на водите има модулно съоръжение (същото е само за механично пречистване). Производствените води се формират от измиване на технологичното оборудване и работните помещения. До 2007г. отпадъчните води от обекта са зауствани в р. Брестовишко дере, за което има издадено РЗ № 300542/28.09.2004г. от БДИБР – Пловдив. Видно от представеното писмо с вх. № 2944/23.11.2017г. в РИОСВ-Пловдив, през 2008 год. е въведен от община Родопи Главен колектор I и II от канализацията на с . Брестовица и пречистените отпадъчни води от винарската изба „Вила Винифера“ са вклчени в изградения колектор. При проверката не е предтавен документ/договор със собственика или ползвателя на канализацията в случая община Родопи, който да потвърждава, че действително отпадъчните води са включени в колектора и при какви условия е разрешено включването. По предписание на РИОСВ-Пловдив е подадено заявление в БД с вх. № РД-10-94/23.11.2017г. РИОСВ- Пловдив не е уведомен за становището на БДИБР- Пловдив, относно необходимостта за получаване на разрешително за заустване.

При проверката се констатира, че първичната преработка на грозде – отделяне на чепки и пресоване се извършва на открито на бетонирана площадка. Чепките и люспите изпадат от инсталацията на площадката и се събират. При преработката част от гроздовия сок изтича по площадката. При измиването на площадката водата свободно се стича през улицата на терен разположен срещу площадката на винарската изба. Има следи от замърсяване.

ΙΙΙ. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив договор или друг документ от община Родопи, от който да е видно, че отпадъчните води от винарската изба са включени в новоизградения колектор на селото и при какви условия е разрешено включването. Да се представи и становището на БДИБР – Пловдив по подаденото Заявление с вх. № РД-10-94/23.11.2017г.

Срок: 05.11.2021г.		Отговорник : Управител

- Да се преустанови изливането на отпадъчни води извън границите на площадката и да се почисти замърсеният терен с отложени утайки.

Срок: веднага		Отговорник : Управител

- Да се извърши класификация на отпадъците от дейността на дружеството и да се представят за утвърждаване пред РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 2/2014г. За класификация на отпадъците.

Срок: 12.11.2021г.		Отговорник: Управител

- Да се представят за проверка месечни справки декларации за пуснатте на пазара опаковани стоки за периода 01.01.2021г.-01.10.2021г., изготвени съгласно Приложение №15 от Наредбата за определяне реда и размера на продуктовата такса (обн. ДВ. бр. 30/2016г.), както и платежни документи, удостоверяващи заплащането на продуктова такса към организацията по оползотворяване на отпадъци.

Срок: 05.11.2021г.		Отговорник Управител

IV. Съответствие, последващ контрол:

Предписание №1: Предписаните документи по компонент „отпадъчни води” в посочения срок са различни от предписаните при проверката. Очаква се представяне на изканите документи. При непредставянето им дружеството ще бъде санкционирано, съгласно разпоредбите на ЗООС.

Предписание №2: В обекта ще се извърши последващ контрол от РИОСВ-Пловдив.

Предписание №3: Изпълнено в срок с писмо вх. № О-38899/12.11.2021г.

Предписание №4: Изпълнено в срок с писмо №О-3797/05.11.2021г.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на  РИОСВ-Пловдив