Становище по  екологична оценка №  ПВ–1–І/2011 г.

Относно: „Подробен устройствен план –План за Регулация и Застрояване(ПУП-ПРЗ)   за промяна   предназначението на земеделски имот   № 010020, с площ 7,152 дка, землище на с. Градина, община Първомай, с цел  монтаж на  фотоволтаична електроцентрала  с мощност до 300 кВТ

На основание чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 26, ал. 1 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), във връзка с чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 36, ал. 11 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)

Съгласувам

ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделски имот   № 010020, с площ 7,152 дка, землище на с. Градина, община Първомай, с цел  монтаж на  фотоволтаична електроцентрала  с мощност  300 кВт

Възложител : Петко Тодоров Тодоров, с. Градина, ул. „Йорданка Николова” № 14

Кратка характеристика на плана:

Разглеждания план цели да се извърши промяна предназначението на земеделска земя и да се конкретизира устройството и за изграждане на  фотоволтаична централа с мощност 300 КВтр.  Земята е с начин на трайно ползуване „ нива “, ІV категория на земята при неполивни условия.

Подробният устройствен план се изготвя в съответствие с чл. 108, ал.2; чл.109, ал.2 и чл. 110, ал.1 от Закона за устройство на територията и Заповед изх. № 91-04-128/13.11.2009г. на Кмета на Община Първомай. Имот № 010020, землище на с. Градина попада  в границите на защитена зона  „Марица - Първомай”, с идентификационен код  BG 0002081, включена  списъка на защитените зони за опазване на дивите птици, приет с РМС № 122/16.10.2007 г.  обявена със заповед № РД-909/11.12.2008г на Министъра на околната среда и водите

Фотоволтаичната централа ще се състои от:

- Фотоволтаични модули-панели. Съставени са  от множество соларни клетки, осигуряващи директното преобразуване на слънчевата радиация в електродвижещо напрежение и създаване на електрически ток. Свързани са последователно с цел повишаване на напрежението на първичния ток.

- Модулите се свързват кабелно един към друг в обособени групи.

- Инверторни блокове – преобразуват постоянното напрежение от модулите в променливо.

- Електропроводна подземна линия, свързваща фотоволтаичната централа със националната електроразпределителна мрежа на „НЕК”.

Присъединяването към електроразпределителната мрежа, съгласно представено становище на „ЕВН –България”  ще  се извърши към  ЖР стълб № 9 след РОС № 8 „Крушево” на отклонение за с. Крушево от ВЛ 20 КV „Градина” от п/ст „Първомай”

Поради следните мотиви:

1.Представения доклад за екологична оценка на ПУП-ПРЗ, оценява потенциалните рискове и въздействия за околната среда в областите на действие и влияние на плана  .

2.Предвижданията на плана са в съответствие с нормативната уредба по околна среда и опазване на човешкото здраве и не се очаква като цяло влошаване на състоянието на околната среда.

3.Планът предвижда производство на електроенергия от възобновяем  източник- слънцето и е в унисон с политиката за ограничаване използуването на изкопаемите  горива.

- В хода на проведената процедура по екологична оценка не са постъпили писмени възражения , бележки и предложения по документацията на плана.

- Депозирано е мотивирано становище на РЗИ Пловдив с изх. № 2594/14.04.2011г., определящо инвестиционното предложение, като безопасно по отношение на на факторите средата и  човешкото здраве.

6. Като неразделна част от Доклада за ЕО е представен доклад за оценка на степента на въздействие на ПУП – ПРЗ върху защитената  зона, със следните заключения:

6.1.Оценката за степента на въздействие, че ПУП-ПРЗ няма вероятност  да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона „Марица-Първомай”, с код BG 0002081.

6.2.При направената проверката за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,  програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/ на  плана е установено, че  същият е допустим спрямо режима на защитената зона,   определен със заповедта за обявяването  й.

6.3. В представения  доклад е направен анализ и оценка на кумулативния ефект  от реализацията на плана върху предмета и целите на опазване на защитена зона „Марица – Първомай”.

6.4 С реализацията на  плана не се очаква намаляване на благоприятния природозащитен статус на   видовете птици, предмет на опазване в защитената зона.

7. Планът не засяга защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

и при следните мерки:

Общи мерки

Възложителят да изготвя годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагане на плана, включително за мерките за предотвратяване, намаляване и отстраняване на отрицателните последици  в резултат от прилагането на плана за период от 3 години . Същият  да се представя в РИОСВ – Пловдив не по-късно от 1 март на всяка следваща година.

I .Мерки  за  предотвратяване , намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите  необлагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда:

- Разполагането на модулите  на фотоволтаичната централа е необходимо да бъде проектирано така, че максимално да съхранява естествената растителност и да дава            възможност за свободни миграции на животинските видове.

- Засегнатата част  от имотите да бъде  рекултивирана, след монтажа на централата.

- При строителството да се използва съвременна строителна техника и машини, съобразени с габаритите на монтираните панели. Използването на възможно малогабаритни подемни и траспортни машнини ще минимизира отрицателното въздействие върху растителното съобщество на територията на фотоволтаичния парк.

- Площта под фотоволтаичните панели да не се покрива с трайни настилки или инертни материали.

- Поддържането на тревната растителност под фотоволтаичните панели да се извършва без   използване на  химически препарати.

- Строително-монтажните дейности да се извършат извън активния размножителен период на животинските видове (01.04. – 30.06.).

- Оградата на обекта да се предвиди и изпълни с лека конструкция, ограничаваща достъпа на едри пашуващи домашни животни и хора, но с проходи за дребни диви животни, характерни за района, за осигуряване на възможности за миграции и използване на трофичната база.

- Придвижването на тежкотоварната техника  при монтирането на соларните модули да става само по съществуващи пътища, като по никакъв начин не се допуска  отрицателни въздействия върху растителността и местообитанията в съседни поземлени имоти.

- Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от тежкотоварна техника.

- Да бъде извършено своевременно възстановяване на терена след прокарване на трасето за ел.провода.

- При необходимост от организиране на „жива” охрана на бъдещия обект, да се осигури  химическа тоалетна.

II . Мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана

| Компоненти и фактори на околната среда | Мерки/ условия за реализиране на плана / | Срокове /Период/ | Отговорен орган |
| --- | --- | --- | --- |
| Атмосферен въздух | 1.Да се използува добре поддържана строителна и транспортна техника . 2.При евентуално изнасяне на земни маси да не се допуска разпиляване на материала при транспортирането му за да не създадат условия за поява на неорганизирани емисии на прах. | По време на строителство По време на строителство | Възложител Възложител |
| Подземни и повърхностни води | 1.Да се монтира химическа тоалетна за нуждите на обслужващия персонал, както е декларирано в т. 7.2 от ДЕО. 2.Провеждане на инженерно –геоложки проучвания и изследвания за конкретизиране на условията за изпълнение на монтажа на конструкциите. | По време на строителство По време на проектиране и строителство | Възложител Възложител |
| Биологично разнообразие | 1.Наблюдение и контрол по спазване на мерките за намаляване и отстраняване на отрицателните въздействия върху биологичното разнообразие | По време на строителство и експлоатация | Възложител РИОСВ |
| Почви | Хумусният пласт на почвата , отделен по време на строителството, да се депонира отделно и се използува по предназначение. | Строителство | Възложител |
| Физични фактори, Шум | Контрол на шумовите показатели | Строителство | Възложител, РИОСВ |
| Отпадъци | 1.Контрол относно нерегламентирано депониране на строителни отпадъци 2.Контрол за недопускане разливи на гориво-смазочни материали . | Постоянно Строителство | Възложител, Кметство, Община Възложител РИОСВ |
| Културно-историческо наследство | Наблюдение и контрол при евентуално разкриване на исторически находки | При изкопни работи | Възложител Община |

ІІІ. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда да се предложат и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване.

…………………………….

инж. ВАЛЯ  АТАНАСОВА

Директор   на РИОСВ Пловдив                                                           04.05.2011г.

4000, гр. Пловдив,  бул. “Марица” №122, тел.,факс 032/628-994 в.101, Зелен телефон, факс: 032/

643-245, e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg;  www.riosv-pd.hit.bg