Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-27/05.02.2024 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 22.02.2024 г. е извършена комплексна проверка в обект „Предприятие за производство на кормилна и задвижваща техника“ с местонахождение: ул. „Асеновградско шосе“, Индустриална зона – Капсида, землище на  гр. Куклен, стопанисван от „ВИЛИ ЕЛБЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух, води, отпадъци, химични вещества и смеси и управление на риска.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Производствени халета 1 и 2 с обособени участъци за металообработка, лазерно и индуктивно  заваряване, монтаж, почистване и камери за нанасяне на покрития

- Котелно помещение

- Площадки за съхранение на отпадъци

- Площадка за съхранение на ОХВ

- Локална пречиствателна станция

- Климатично оборудване

- Документация, която операторът следва да води, съгласно нормативните изисквания

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основна дейност на дружеството е производство на кормилна и задвижваща техника за леки и тежкотоварни автомобили. Дейността се извършва в две производствени халета с обособени участъци за металообработка, лазерно и индуктивно  заваряване, монтаж, почистване, нанасяне на покрития върху готови детайли. Материалите и суровините за производството се доставят от страни членки на ЕС. Към момента на проверката се извършва вътрешна реорганизация в производствените халета.

По компонент „Атмосферен въздух“ :

В производствените помещения са налични три броя източници на емисии в атмосферния въздух – почистваща машина Реro К0009 и 2 броя камери за нанасяне на покрития върху метални повърхности, всички оборудвани със самостоятелни изпускащи устройства. При извършената реорганизация е променено местоположението на едната камера и се извършва настройка за въвеждане в работен режим на другата. Почистването на детайли е механизирано в два броя почистващи машини, от които едната е с регенерация на разтворител. Инсталациите, извършващи дейности с употреба на разтворители, включени в категориите дейности на Приложение №1 от Наредба №7/2003 г., са вписани в публичния регистър по чл.30л, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, за което на дружеството е издадено удостоверение за регистрация от директора на РИОСВ-Пловдив. Операторът спазва изискванията, произтичащи от чл.20 на Наредба №7/2003 г. Консумацията на разтворител за дейността нанасяне на покрития върху метални повърхности за 2022 г. е над долната прагова стойност, определена в Приложение №2 от същата наредба и в тази връзката дружеството е изготвило и представило План за управление на разтворителите, същият утвърден от директора на РИОСВ-Пловдив. През 2022 г. са поведени собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от действащата камера за нанасяне на покрития. Резултатите са представени в нормативно определения срок с доклад по чл.39, ал.2 от Наредба №6/1999 г. и показват спазване на нормата за допустими емисии в т. 8 от Приложение №2 на Наредба №7/2003 г. Към момента на проверката е сменено местоположението на ИУ на източниците на емисии и същите предстои да се оборудват с нови пробовземни точки.

Отоплението на производствените помещения се осигурява от 4 броя котли на природена газ с номинална мощност 0,150 MW всеки, като димните газове се отвеждат от 2 бр. изпускащи устройства.

Дружеството е оператор на климатично оборудване попадащо в обхвата на контрол по Наредба №1/2017 г. и Регламент (ЕС) №517/2014 г. Оборудването е етикетирано в съответствие с изискванията на чл.12 от Регламент (ЕС) №517/2014 г. Операторът спазва изискванията, произтичащи от чл.29, ал.1 и 5, чл.35, ал.1, т.1 и чл.36 на Наредба №1/2017 г.

По фактор „Отпадъци“:

От дейността на дружеството се генерират отпадъци, за които е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба №2/2014 г. Генерираните отпадъци се събират и съхраняват на обособени места и съдове с обозначителни табели до предаването им съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). При проверката се  представиха съответните договори и съпътстваща документация, удостоверяваща количествата предадени отпадъци, включително опасни. Дружеството води редовна отчетност в Националната информационна система по отпадъци (НИСО). Нормативно определеният срок за подаване на годишни отчети за образувани отпадъци е спазен.

Произведените в предприятието детайли са предназначени за износ. За внесените за нуждите на производството опаковани материали, за които дружеството дължи продуктова такса се представиха договор и удостоверение, издадено от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки по смисъла на които „ВИЛИ ЕЛБЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД участва в колективна система по чл.14, ал.12, т.2 от ЗУО и чл.28, ал.1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки. Представиха се справки по Приложение №15 към чл16, ал.1 от Наредбата за определяне на реда и начина за заплащане на продуктова такса за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. и фактура от извършено плащане на оползотворяващата организация по договора за оползотворяване на отпадъци от опаковки за последното тримесечие на 2023 г.

По компонент „Води“ :

За формираните на обекта дъждовни и битово-фекални отпадъчни води е осигурено локално пречистване и заустване във филтрационно езеро на основание сключен договор със „Тракия Икономическа Зона“ АД.

По фактор „Химични вещества и управление на риска“:

За извършване на основната си дейност, дружеството употребява химични вещества и смеси, включително опасни, които се съхраняват на обособени места на площадката на обекта в метални шкафове и контейнери с ограничен достъп. Представена е следната документация:

- Заповед за лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, издадена на основание чл.4, т.7 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

- Програма за обучение на персонала, отговорен за съхранението на опасните химични вещества и смеси, включително протоколи от проведени обучения през 2023 г.

-  Оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси

Използваните опасни химични вещества и смеси се доставят от страни членки ЕС. Дружеството се явява потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент (ЕС) 1907/2006 – REACH.

Представените информационни листове за безопасност /ИБЛ/ не отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 878/2020 за изменение на Приложение II на Регламент (ЕС) 1907/2006 – REACH.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: На управителите на дружеството са дадени две предписания със срок за изпълнение 22.03.2024 г. – Да се изискат от доставчиците и представят пред РИОСВ-Пловдив ИБЛ на опасните химични вещества и смеси, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 878/2020 за изменение на Приложение II на Регламент (ЕС) 1907/2006 – REACH и да се представи в РИОСВ-Пловдив  информация по чл.11 от Наредба №6/1999 г. за утвърждаване разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки, осигуряващи извършване на регламентирани измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от камерите за нанасяне на покрития и почистващата машина.

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори.

Проверката е извършена в присъствие на експерт ЗБУТ и ОС  на дружеството.