Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Предприятие за производство на млечни продукти”, находящo се в град Садово, област Пловдив

Стопанисван от: „ВАС МИЛК” ЕООД, гр. Пловдив

Дата на извършване на проверката: 05.10.2020 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Отпадъци

- Въздух

- Химични вещества и смеси

Основание на проверката: Заповед № РД – 227/24.09.2020 г. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда: Закона за водите, ЗУО, Закон за чистотата на атмосферния въздух; Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към тях.

Проверени са :  1. Климатично и хладилно оборудване

2. Склад за химикали

3. Места и съдове за съхранение на отпадъци

5. Документи, касаещи Закона за водите, ЗУО, Закон за чистотата на атмосферния въздух; Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към тях.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е производство на млечни продукти от сурово мляко. Капацитетът на производство е 10 000 – 13 000 л./ден сурово мляко. Работи се 8 часа при 5-дневна работна седмица.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират битовофекални и производствени отпадъчни води, които след локално пречистване (аериран мазнинозадържател) заустват в селищна канализационна мрежа.

4.2. Фактор „Отпадъци“ –– Дружеството има утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци. Представени са  заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив отчетни книги по прил. 1 от Наредбата за водене на отчетност, които се водят редовно.

„ВАС МИЛК“ ЕООД е изпратило Годишен отчет за дейностите по управление на отпадъците за 2019 год. в ИАОС-София, с вх. № 2029 от 10.03.2020 год.

За предаване на образуваните отпадъци на площадката дружествоито има договори  с дружества по ЗЗД.

На площадката има обособени места с обозначителни табелки за съхранение на образуваните отпадъци.

Дружеството пуска на вътрешния пазар опакована стока в Република България, за което дължи продуктова такса. Представен е договор за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки на основание на който дружеството заплаща  продуктова такса на шестмесечие.

При извършената проверка са представени справки-декларации по Приложение 15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за периода 01.01-30.09.2020 год.

4.3. Химични вещества – За използваните химични вещества и смеси, включително опасни, представиха оценка за безопасност на съхранение на ОХВ, вкл. заповед за отговорно лице, инструкции за работа и съхранение, инвентаризационен списък. ОХВ се съхраняват в самостоятелно обособено складово помещение с ограничен достъп.

4.4.  Атмосферен въздух – На площадката на обекта се експлоатират общо 8 бр. хладилни и климатични съоръжения попадащи в обхвата на контрол на Нредба 1/17.02.2017 г. При проверката са представени досиета на всички с изкл. на 2 бр. съоръжения – термопомпи. Досиетата се водят редовно с отразени проверки за течове, съгл Регламент (ЕС) № 517/2014 г. Наличните климатични и хладилни инсталации са етикетирани, съгл чл. 12 от същия Регламент.  Експлоатираната за производствени нужди котелна централа с един бр. котел с природен газ е с номинална топлинна мощност 930 кW и е въведен в редовна експлоатация през 2019 год. Изпускащото устройство към котела не е оборудвано с пробовземна точка.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

5.1. Да се представят в РИОСВ-Пловдив досиетата на 2 бр. термопомпи до 12.10.2020 год.

5.2. Да се представят в РИОСВ-Пловдив информация по чл. 11, ал. 1 от Наредба 6/1999 год.(ДВ бр. 31/99 г. с посл. доп. и иам.) до 12.10.2020 год.

5.3. В едномесечен срок от утвърждаване на пробовземната точка на изпускащото устройство към котела, да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, а резултатите  се представят в РИОСВ-Пловдив с Доклад по чл. 39, ал. 1 от Наредба 6/99 г.

Отговорници по изпълнението на предписанията е управителя на дружеството.

Предписание 5.1. и 5.2 са изпълнени.

Утвърдил:

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА,

Директор на  РИОСВ – Пловдив