Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

за инвестиционно предложение: „Спортно-възстановителен център с къмпинг за кемпери“, УПИ II-941,942,  кв 83, гр. БАНЯ, община КАРЛОВО, район ПЛОВДИВ

Възложител: „БАКАЛОВ-2002“ ЕООД

1.   Информация за контакт с възложителя:

„БАКАЛОВ-2002“ ЕООД ,

п.к. 4360, гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Липите“ № 22а, ЕИК 115773281 тел. 0888971400.

(име, адрес и телефон за контакт)

п.к. 4360, гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Липите“ № 22а.

Лице за контакти: Генчо Бакалов 0888971400

2. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:

(седалище)

Пълен пощенски адрес: п.к. 4360, гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, ул. „Липите“ № 22а .

Телефон, факс и ел. поща (е-mail):  0888971400, braiko2008@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Генчо Брайков Бакалов

- Резюме на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е изграждане на нов обект - Спортно-възстановителен център с къмпинг за кемпери „Ирис“. Спортно-възстановителният център се предвижда да се състои от: едноетажна обслужваща сграда с площ около 500m2, площадка за престой на около 20 кемпера, открит фитнес, тренировъчно игрище, открит басейн с топило, покрит басейн и прилежащата им вертикална планировка (огради, плочници и озеленяване).

Инвестиционното предложение включва също и водовземане от минерални води от съществуващ водоизточник сондаж „Българска роза“, каптиращ подземни води от находище на минерални води (НМВ) № 5 Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, по приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите, предоставено за стопанисване на Община Карлово.

Описаното по-горе водовземане от минерални води не е ново инвестиционното предложение.

От сондаж „Българска роза“ за обект Къща за гости „Ирис“ (старо наименование къща за гости Бакалови) има издадено от Община Карлово Разрешително за водовземане от минерална вода № 09/01.01.2021 г с титуляр „Бакалов 2002“ ЕООД със срок на действие до 04.01.2031 г. Целта на ползваните минерални води е водоснабдяване за други цели.

Във връзка с бизнес идея на инвеститора за строителство на обект „Спортно-възстановителен център с къмпинг за кемпери „Ирис““, разположен на същата площадка, в която се намира и съществуваща къщата за гости „Ирис“ (място на водоползването), а именно - УПИ II—941,942 – за хотел и балнеолечебница, кв. 83, по плана на гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, се предвижда още един консуматор на минерални води- топило на открито с обем от 20 куб.м с душ към него с целогодишен режим на работа. Във връзка с неговото захранване с минерална вода е необходимо увеличаване на разрешените количества минерална вода, което налага титулярят да проведе процедура за изменение на действащото Разрешително за водовземане от минерална вода № 09/01.01.2021 г в частта „параметри на водовземане“ и „обект на водоснабдяване“.

Предоставената разработка съдържа пълна информация съгласно Приложение № 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда( посл. изм. и доп. ДВ бр. 8/2018г.).

II.1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

Спортно-възстановителният център с къмпинг за кемпери „Ирис“ се предвижда да бъде изграден в УПИ II—941,942 – за хотел и балнеолечебница, кв. 83, по плана на гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив Имотът е собственост на Генчо Брайков Бакалов, Тотка Георгиева Бакалова и „ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС“ АД, с учредено право на строеж на „Бакалов 2002“ ЕООД.

Обслужващата сграда в спортно-възстановителния център с къмпинг  за кемпери „Ирис“ ще бъде с надземна разгъната застроена площ около 500 m2. Очакваният брой служители е 6 човека, а очаквания брой посетители 70 човека. Като част от вертикалната планировка ще бъдат изпълнени площадка за маневри и паркиране, игрище, басейн, огради и озеленяване. Имотът ще има достъп от съществуващата улица от североизток. Захранването с ток ,вода и канал ще е от наличната техническа инфраструктура по улицата. Дълбочината на изкопните работи ще бъде до 3 метра. Не се предвижда използване на взривове и други специализирани строителни методи.

Процесът водовземане от минерални води е от съществуващ водоизточник - сондаж „Българска роза“ (място на водовземането), каптиращ подземни води от находище на минерални води (НМВ) № 5 Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив по приложение № 2 към чл. 14, т.2 от Закона за водите, предоставено за стопанисване на Община Карлово.

От сондаж „Българска роза“ за обект Къща за гости „Ирис“ има издадено от Община Карлово Разрешително за водовземане от минерална вода № 09/01.01.2021 г с титуляр „Бакалов 2002“ ЕООД със срок на действие до 04.01.2031 г. Целта на ползваните минерални води е водоснабдяване за други цели.

Мястото на водоползването на минерална вода по цитираното по-горе разрешително е УПИ II—941,942 – за хотел и балнеолечебница, кв. 83, по плана на гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив, където е разположен обекта за водоснабдяване Къща за гости „Ирис“ (старо наименование къща за гости Бакалови).

Параметрите на разрешеното водовземане по действащото разрешително с консуматори на минерална вода външен и вътрешен басейн (джакузи) с душове към къщата за гости са годишен воден обем - 11040 куб.м/год, средноденонощен дебит на черпене - 0,350 л/сек и максимален дебит на черпене - 0,491 л/сек.

Във връзка с бизнес идея на инвеститора за изграждане на бъдещ обект Спортно-възстановителен център с къмпинг за кемпери „Ирис“ , разположен на същата площадка, в която се намира и къщата за гости „Ирис“ (място на водоползването), а именно - УПИ II—941,942, кв. 83, по плана на гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив се предвижда още един консуматор на минерални води- топило на открито с обем от 20 куб.м с един душ към него с целогодишен режим на работа. Във връзка с неговото захранване с минерална вода е необходимо увеличаване на разрешените количества от минерална вода, което налага титулярят да проведе процедура за изменение на действащото Разрешително за водовземане от минерална вода № 09/01.01.2021 г в частта „параметри на водовземане“ и „обект на водоснабдяване“.

Съгласно изготвената обосновка на необходимите водни количества на минерална вода, исканият годишен воден обем от сондаж „Българска роза“ се увеличава от 11040 куб.м/год на 17190 куб. м/ год, средноденонощният дебит се увеличава от 0,350 л/сек на 0,545 л/сек, а максималният дебит – от 0,491 л/сек на 0,545 л/сек.

Сондаж „Българска роза“ е изграден през 1982 г от „Водпроект“ Пловдив за търсене и проучване на минерални води. Дълбочината на сондажа е 64 м, а температура на водата е 48˚С. Технически възможният дебит на сондаж „Българска роза“ е Qт.в=7,09 dm3/s. Понастоящем, по информация на Община Карлово, водоизточникът има наличен свободен ресурс.

Сондаж „Българска роза“ в момента се използва и за водоснабдяване на почивна база -хотел „Строител“, собственост на „ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС“ АД, като в близост до водоизточника е изградена помпена станция, от която съществува довеждащ водопровод за минерална вода, преминаващ в границите на имот УПИ II—941,942, кв. 83, в който се намира къщата за гости „Ирис“ и продължава в съседния имот, в който е изграден хотел „Строител“. „Бакалови-2002“ ЕООД има съгласие за включване към довеждащия водопровод за минерална вода. Отклонението ще с дължина до 10 м и към него ще се изгради подземна водомерна шахта с площ до 1 м2 за поставяне на разходомерно устройство, което отчита ползваните количества от минерална вода. Дълбочината на изкопа за тръбопровода и водомерната шахта е до 1,0 м. На площадката ще бъдат изградени два басейна -открит с обем 300 м3 и площ 200 м2 ,покрит басейн с обем 30 м3. и площ 20 м2, и топило с обем 20 м3 и площ 14 м2, които ще бъдат консуматори на минерална вода. Дълбочината не изкопите за двата басейна ще бъде до 1,7 м. За направа на изкопите няма да се използват взривни работи.

Предназначението на ползваните минерални води ще бъде за водоснабдяване за други цели – спорт, отдих и профилактика.

Необходимото водно количество минерални води е със средноденонощен дебит 0,545 л/сек или годишен обем - 17190 куб.м/годишно.

Минералният водоизточник – сондаж „Българска роза“ е предмет на собствен мониторинг на подземни води.

Инвестиционното предложение – водовземане от минерални води ще ползва съществуващата ВиК сградна производствена инсталация на обекта. Освен отклоненията към съществуващ минерален водопровод, (чиито трасе преминава през обекта), за захранване на консуматорите на минерални води – басейн, джакузи и топило, няма необходимост от други, свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. изграждане на нова техническа инфраструктура.

Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, не са предвидени производствени дейности. При изграждането на обекта Спортно-възстановителен център с къмпинг за кемпери „Ирис“ ще бъдат спазени нормативите, посочени в глава пета на Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

ИП е свързано с получаване на изменение на Разрешително за водовземане от минерална вода № 09/01.01.2021 г, чрез съществуващи водовземни съоръжения, съгласно Закона за водите, издадено от Община Карлово.

Всички бъдещи намерения, свързани с промяна предназначението на земите, трябва да бъдат съобразени и съвместими с изграждането на  Обекта Спортно-възстановителен център с къмпинг за кемпери „Ирис“ в УПИ II-941,942, както и да бъде спазена нужната ХЗЗ. Няма връзка с други одобрени или съществуващи инвестиционни предложения. Заключението от изложените факти е, че антропогенното въздействие от реализацията на конкретното намерение върху компонентите на околната среда в района да бъде незначително и без кумулативен ефект.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

За извършване на предвидените строителни дейности ще бъдат необходими инертни материали, вода, електроенергия и горива за използваната техника.

През УПИ II-941,942 не преминават електропроводи средно и високо напрежение и не се налага ограничителен режим съгласно Наредба № 16 от 09.06.2004г за сервитута на енергийните обекти. На база очаквана потребена мощност, електрозахранаването ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа.

Съгласно информацията от БДИБР становище, предоставено на РИОСВ Пловдив с писмо изх. №ПУ-01-318(1)/11.05.2023 г, за находище на минерални води „Баня“, общ. Карлово, обл. Пловдив, вписано под номер 5 в приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите, има входирана процедура в БДИБР за учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) съгласно Наредба №3/16.10.2000 г за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно- битово водоснабдяване или около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Имот УПИ II-941,942 по плана на гр. Баня, общ. Карлово, на чиято площадка се предвижда изграждането на бъдещия Спортно-възстановителен център с  къмпинг за кемпери „Ирис“, поради своята близост с сондаж „Българска роза“ ще попадне в границите на проектирания пояс втори и/или пояс трети на санитарно- охранителната зона на водовземните съоръжения от находище на минерални води „Баня“.

Разглежданият имот, в който ще се реализира ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР. Затова според становище на Басейнова Дирекция ИБР за конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР. По време на  експлоатацията на обекта  ще е необходима вода за:

- питейно-битови нужди –    Обекта ще се използва сезонно , ориентировъчно годишно необходимото водно количество ще бъде около 3000 куб.м. Тези количества ще се осигурят от ВИК мрежа по улицата.

- противопожарни нужди-         Qмакс.сек = 1,20 + 5 l/s	- Противопожарните нужди ще се осигурят от нов уличен водопровод.

- минерални води за други цели - необходимото водно количество минерални води е със средноденонощен дебит 0,545 л/сек или годишен обем - 17190 куб.м/годишно.

Не се очаква реализацията на обекта да се отрази неблагоприятно върху биоразнообразието в района, като се има предвид числеността и плътността на съществуваите в момента популации.

г) генериране на отпадъци- видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

(При описанието е цитирано точното им наименование и код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.)

В резултат на строителната дейност ще се формират следните отпадъци:

- смесени строителни отпадъци (код 170904), които след предварително сключен договор ще се извозват до депо за строителни отпадъци.

- изкопни земни маси (код 17 05 06)- ще бъдат използвани за оформяне на вертикална планировка.

При сезонното използване на обекта ще се генерират  смесени битови отпадъци (код 20 03 01) и отпадъци от опаковки (код1501).Те ще се събират в контейнери и ще се извозват  от обслужваща района сметосъбираща фирма до регионално депо за ТБО.

Ако се използва луминесцентно осветление, ще се формира отпадък  флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак ( код 20 01 21*). Трябва да се има предвид, че този отпадък притежава опасни свойства. Необходимо е негодните тела да се съхраняват в транспортните им опаковки и да се предават на фирми, които ги събират, имат площадки със създадени условия за тяхното съхранение и извършват съответното третиране на този отпадък.

Третиране на отпадъчните води:

„В и К” ЕООД  обслужва канализационна мрежа в района и формираните отпадъчни води ще се заустват в канал  от наличната техническа инфраструктура по улицата. Дъждовните води ще се отвеждат в зелените площи, ще се предвиди и дренажна система.

д) замърсяване и вредно въздействие, дискомфорт на околната среда

Имотът, в които ще се реализира инвестиционното предложение и близкото му обкръжение  са урбанизирана територия. На етап инвестиционно предложение, като се има предвид характеристиката на бъдещия обект, може със сигурност да се твърди, че неговата реализация няма да предизвика замърсяване или дискомфорт на околната среда. Въпреки това инвеститора ще изпълни своите задължения за превенция, за да  участва адекватно в запазването на екологичното равновесие в района и избягване на  замърсяване от различно естество. В т.III.20 са изброени мерките, които ще бъдат предприети за ограничаване и намаляване на потенциалното негативно  въздействие на всички дейности, свързани със строителството или сезонната експлоатация на обекта, върху околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Дейността, която ще се извършва в бъдещия обект не  е основание за неговото класифициране по Приложение № 3 към чл. 103 , ал. 1 от ЗООС  като „предприятие и/или съоръжение с висок или нисък рисков потенциал”. Също така няма вероятност от тази дейност да възникне непосредствена заплаха за екологични щети.

Риска от инциденти и свързано с тях наднормено замърсяване на околната среда е минимален, случаи на бедствия, аварии и катастрофи са малко вероятни. При извършване на строителните дейности работниците ще са снабдени с подходящо работно облекло и защитни средства, както и периодично инструктирани за безопасност на труда и експлоатация на  наличното на обекта оборудване, за аварийна и пожарна безопасност.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятното въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Не се очаква изграждането на Спортно-възстановителен център с къмпинг за кемпери „Ирис“ в УПИ II-941,942 да окаже неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда, упоменати в Закона за здравето и по- конкретно:

- Използваните минерални води и водите за питейно- битови нужди ще са в незначителни количества;

- Шум и вибрации се очакват в границите на допустимите стойности за тихи зони извън агломерациите. Проектирането, изграждането и експлоатацията на обекта ще бъде съобразено с граничните стойности на нивата на шума, посочени в приложение № 2, таблица 2 към чл. 5 на Наредба № 6 от 26.06.2006г. - под 40dB(А) през деня и под 35dB(А) през нощта. Предвиденото озеленяване ще има екраниращ ефект по отношение на шум, прах и вибрации и задължително се включва към компенсиращите мерки.

- За отопление, ако е необходимо, ще се използва електрическа енергия. Нивото на серни оксиди и фини прахови частици в атмосферния въздух ще се определя основно от автомобилния трафик от  пътя , който е в непосредствена близост с имота.

2.  Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Площадката, на които ще се реализира инвестиционното предложение е УПИ II-941,942, землището  на гр. Баня .

Площта на парцела е достатъчна за обособяване на временните строителни площадки в неговите граници, без да се засягат или замърсяват със строителни отпадъци съседни имоти. Изграждането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителни и задължителни  линии на застрояване.

3. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет, включително на дейностите  и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Намерението на възложителя е да изгради в УПИ II-941,942  малък ресторант , външен басейн и санитарни помещения за обслужване на басейн и  каравани, кемпери, които ще къмпингуват. Производствена дейност не се планира.

От дейността на обекта не се очаква да бъдат достигнати праговете за минимални количества от категориите опасни вещества, посочени в приложение № 3  към чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Затова няма основание да се смята , че ще възникнат  ситуации, водещи до замърсяване на околната среда или застрашаващи живота и здравето на хората.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Бъдещият обект е транспортно обезпечен и не е необходимо да се изгражда нова пътна инфраструктура. Достъп до УПИ II-941,942 се осигурява чрез  съществуващ републикански път, с който той граничи на север.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

- Изработване на задание за проектиране съгл. чл.124 и 125 от ЗУТ.

- Процедура в  РИОСВ по глава шеста от ЗООС, в конкретния случай за преценка необходимостта от ОВОС съгласно чл. 93, ал.1 ,т.2 от ЗООС съвместно с процедура по чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие и на основание чл. 2, ал. 1 , т.1 от Наредбата по ОС.

- Процедура в ОД” Земеделие”;

- Процедура в Община Карлово за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода относно увеличаване на количествата

- Приемане на ПУП от общински експертен съвет и одобряването му от кмета на общината;

- Получаване на виза за проектиране;

- Изработване на технологичен, архитектурен и проекти по отделните части (ОВ, ВиК, Ел.инст.);

- Получаване на строително разрешение.

6. Предлагани методи за строителство.

При изграждането на обекта ще бъдат спазени нормативите, посочени в глава пета на Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

  - плътност на застрояване (П застр.)  ;

  - интензивност на застрояване (К инт.);

  - озеленена площ (П озел.).

Предлага се еднофазно изпълнение на обекта с извършване на изкопни, кофражни, армировъчни, монтажни дейности и използване на стандартни строителни материали-баластра, филц, бетон, варов разтвор. Фирмата, осъществяваща строителен надзор ще извършва контрол по изпълнението на всеки етап от строителството, както и ще следи за качеството на използваните материали.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Водещ мотив при формулиране на инвестиционното намерение е местоположението на имота в гр. Баня. Това обуславя голям обществен интерес към имотите в него, най- вече с цел отдих, развлечение и възстановяване. Зоната, в която се намира разглеждания имот е изключително подходяща за намерението на възложителя заради прохладния въздух летния сезон и наличието на добра транспортна комуникация. Плана за регулация и застрояване на УПИ II-941,942 ще  бъде изготвен в съответствие с действащата нормативна уредба с цел създаване на режим на устройствена защита, без да се влошават качествата на средата. Инвестиционното намерение на „Бакалов 2002“ ЕООД  е подходящо и съобразено със специфичния характер на територията, с добре пресметнат финансов риск.

8.   План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най- близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Информация за точното местоположение на УПИ II-941,942 в землището на гр. Баня предоставят координатите , посочени в т. II.2.

Местоположението на имота не предполага значително антропогенно въздействие. Не попада в границите на защитени територии съгласно Закон за защитените територии (ДВ бр. 133/98г. и посл. изм.).

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното  предложение

В най- близкото обкръжение имотите са предимно за рекреационна дейност – паркове и туристически обекти за настаняване.

„Бакалов 2002“ ЕООД ще предприеме мерки с цел недопускане  замърсяване на съседните  имоти с генерирани на обекта отпадъци, както и превишаване пределно допустимите концентрации на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух или наднормени нива на шум. Тези мерки имат практически израз в реалните действия, подчинени на действащото екологично законодателсво. Не по- маловажно е стриктното изпълнение на разработените проекти за отделните фази на строителство и реализация на обекта.

10. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална  екологична мрежа.

В този момент и при настоящия състав на Националната екологична мрежа, разглеждания имот не попада в границите на защитени територии и местности. Затова не оказва пряко влияние върху природозащитния им статус и няма отношение към режима на дейностите в тях.

Имот УПИ II-941,942 по плана на гр. Баня, общ. Карлово, на чиято площадка се предвижда изграждането на бъдещия Спортно-възстановителен център за къмпингуващи с кемпери „Ирис“, поради своята близост с сондаж „Българска роза“ ще попадне в границите на проектирания пояс втори на санитарно- охранителната зона на водовземните съоръжения от находище на минерални води „Баня“, общ. Карлово, обл. Пловдив. По информация от БДИБР становище, предоставено на РИОСВ Пловдив с писмо изх. №ПУ-01-318(1)/11.05.2023 г, за находище на минерални води „Баня“, общ. Карлово, обл. Пловдив, вписано под номер 5 в приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите, има входирана процедура в БДИБР за учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) съгласно Наредба №3/16.10.2000 г за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно- битово водоснабдяване или около водоизточниците

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Реализацията на инвестиционното предложение не е обвързано с добив на инертни материали, добив или пренос на енергия. Не е необходимо изграждане на нов водопровод.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

- Решение от РИОСВ- Пловдив за преценка необходимостта от ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие;

- Одобряване на ПУП;

- Разрешение за строеж ( ЗУТ, ДВ бр.1/2001 и посл.изм.).

- Решение от Община Карлово за изменение на разрешително № 09/01.01.2021 г за водовземане от минерални води

III.   Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по- конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване

На настоящият етап разположените в непосредствена близост до УПИ II-941,942,  кв 83, гр. БАНЯ са предимно парцели за ЖС частна собственост, което оформя характерен ландшафтен облик. Не се очаква реализацията на конкретното инвестиционно предложение да предизвика забележимо въздействие върху естествените природни характеристики, както и върху числеността и плътността на съществуващите в момента популации.

Целта е с изготвянето на подробния устройствен план за застрояване на имота да се създаде не само застроителен и регулационен, но и режим на устройствена защита.

2. мочурища, крайречни области, речни устия

3. крайбрежни зони и морска околна среда

4. планински и горски райони

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение  не попада в цитираните в т.2,3 и 4 райони.

5. защитени със закон територии

УПИ II-941,942,  кв 83, гр. БАНЯ не попада в защитени територии съгласно Закон за защитените територии (ДВ бр. 133/98г. и посл. изм.)

6. засегнати елементи на Националната екологична мрежа

По- детайлна информация ще бъде представена в т. III.11.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Предвиденото строителство в разглеждания район няма да доведе до забележими ландшафтни промени. Няма да бъдат засегнати по никакъв начин единични или групови паметници на културата, обекти с историческа или археологическа стойност, поради липсата на такива в близост до разглежданата площадка.

8. Територии и/или зони със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Няма известни зони със специфичен здравен статут или подлежащи на здравна защита.

9. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се имат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии

Въздействието върху хората и тяхното здраве  може да се дефинира   като предимно положително, като се има предвид, че инвестиционното предложение касае възможности за отдих и възстановяване сред красива природа и чист планински въздух. Реализацията ще бъде съгласувана с всички компетенти органи и в съответствие с актуалното законодателство.  Може да се твърди, че като резултат от изграждането и експлоатацията на „Спортно-възстановителен център с къмпинг за кемпери“ гр. Баня  няма да бъде установено превишаване на ПДК (пределно допустими концентраци) на  общ прах, ФПЧ, азотни и серни оксиди, както и наднормени нива на шума.

Въздействие върху атмосферния въздух :

С Решение № 261 на Министерския съвет от 23.04.2007г. е приета  Национална програма за намаляване на общите емисии на серен диоксид, азотни оксиди, ЛОС и амоняк в атмосферния въздух във връзка с прилагане на Директива 200/81/ЕС.

На етап строителство на сградите може да се очакват емисии с неорганизиран характер в атмосферния въздух, причинени основно от движението и дейността на използваната техника  (въглероден, азотни и серни оксиди, оловни аерозоли, сажди).

По време на експлоатацията на обекта не се очаква локално превишаване концентрацията на вредни вещества в атмосферния въздух:

Въздействие върху водите и почвата:

Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Процесът на водовземане от минерални води не е свързан с генериране на отпадъци.

По време на строителство ще бъдат генерирани стандартни строителни отпадъци които ще бъдат събирани в метални контейнери и извозвани съгласно нормативните изисквания.

Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма да има отпадъчни води, формирани от дейността водовземане. Отпадъчните води от дейността на обекта ще се заустват в канализационната мрежа на ВиК. Канализационни услуги са представени от оператора ВиК ЕООД-Пловдив, с който инвеститорът има сключен договор № 27992/17.07.2014 г. Не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ.

Въздействие върху  биологичното разнообразие и неговите елементи

Влиянието на антропогенния фактор върху съществуващото билогичното разнообразие в района и в настоящия момент е постоянно и незначително.  При направения оглед в разглеждания имот и неговото обкръжение могат да бъдат забелязани само синантропни видове. На територията, обект на инвестиционното предложение, не са установени видове животни, включени в списъка на защитените (на национално или световно ниво), застрашените от изчезване  или под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002) или в Червената книга на България. Малко вероятни до невъзможни са ефекти като влошаване състоянието на местообитанията или намаляване разнообразието на видовете и числеността на популациите.

УПИ II-941,942 землището на гр. Баня  не попада в границите на  защитени територии.

10. Въздействие върху елементи от Националната екологична    мрежа включително на разположените в близост до обекта на  инвестиционното предложение.

Разглеждания имот не попада в границите на защитени територии и местности.

Въздействието на антропогенния фактор в  гр. Баня, макар и незначително постепенно е довело до изменение на ландшафта ведно с останалите компоненти на околната среда. По отношение на биоразнообразието се констатира постепенно изменение на биоценозата и сукцесионни процеси. Не се очаква изграждането и експлоатацията на конкретният обект да окаже пряко агресивно въздействие, което да промени съществуващата биогеографска характеристика на местността. По този начин няма да повлияе върху естествени обитания на наличната в момента  местна флора и фауна.

Реализацията на конкретното инвестиционното предложение не е обвързана с дейности, водещи до съществени изменения в биологичното разнообразие на района (числеността и плътността на популациите):

- премахване на характеристики на ландшафта;

- използване на неселективни средства за борба с вредители в селското стопанство ;

- залесяване на неприсъщи видове.

Очакванията са  реализацията на конкретният обект да има локално по обхват, временно, непряко, обратимо по вид въздействие върху биоразнообразието, без кумулативен ефект.

Прогнозира се незначително и обратимо влияние върху числеността и плътността на популациите на съществуващи местни видове. Няма възможност за въздействие  върху видове с висок природозащитен статус, върху защитени, застрашени от изчезване  или под режим на опазване и регулирано ползване.

12. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия

Изграждането и експлоатацията на „Спортно-възстановителен център с къмпинг за кемпери“ не предполага  риск от големи аварии и бедствия, както и произтичащите от това екологични щети.

13. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично,   кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Като обобщение на цялата изложената до тук информация може да се каже, че  въздействието ще бъде временно, непряко, положително в някои аспекти и без кумулативен ефект.

14. Степен и пространствен обхват на въздействието- географски район; засегнато население; населени места(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато и др.).

Може да се очаква само локално въздействие, в границите на  гр. Баня.

15. Веротност, интензивност, комплексност на въздействието

Описаното в тази разработка въздействие е потенциално и има малка вероятност да се прояви.

16. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието

Обекта ще бъде предназначен за сезонна експлоатация, затова и потенциалното въздействие ще бъде временно. Ако изобщо бъдат регистрирани промени в екологичната обстановка, те ще бъдат незначителни и  обратими.

17. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Района, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение в настоящият момент е слабо застроен, в близост няма съществуващи обекти с подобно предназначение. Очакваното въздействие върху компонентите на околната среда е незначително и без кумулативен ефект.

18. Възможността за ефективно намаляване на въздействията

Значително въздействие от реализацията на инвестиционното предложение  не се очаква, още по- малко пък отрицателно такова. Но инвеститорът е длъжен да предприеме мерки за допълнително ограничаване и намаляване на вероятността за неговата поява.

19.  Трансграничен характер на въздействията.

Цялата характеристика на въздействието при изграждането и функционирането на бъдещия обект показва, че то може да  бъде само локално по обхват, без трансграничен контекст.

20. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване,  намаляване или компенсиране на предполагаемите значителните отрицателни  въздействия върху околната среда и човешкото здраве

- Да се отнеме и оползотвори хумусния почвен слой;

- Да се осигури подходящо озеленяване до 40% изцяло с местни видове, една трета от които трябва да бъде с дървесна растителност;

- Да се  използват рационално всички природни  ресурси ;

- Да се предотвратява замърсяване на   съседните имоти с генерирани на обекта отпадъци, а при констатирано такова, своевременно да се почиства;

- Да се предотвратява замърсяването на водите с нефтопродукти;

- Да се осигури разделно събиране на  отпадъците, за да не се възпрепятства тяхното оползотворяване/обезвреждане;

- Да се спазят изискванията на действащото законодателство за всички отделни етапи от реализацията на инвестиционното предложение.

21. Обществен интерес към инвестиционното предложение

Съгласно изискванията на ЗООС и Наредба за условията и реда за  извършване на оценка на въздействието върху околната среда ще бъде осигурен обществен достъп до настоящата информация на всички заинтересовани лица. Получените становища за проявен интерес ще бъдат приложени към документацията.

Възложител: