На Ваш изх. № ОВОС-2132-1/21.08.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Пловдив

И С К А Н Е

за издаване на преценка необходимостта от извършване на екологична оценка

Уважаеми г-н Директор,

Моля да ми бъде издадена Преценка необходимостта от изготвяне на екологична   	оценка за:  „Изграждане на фотоволтаична електороцентрала с мощност до 1 	MW“ в ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по КККР на с. 	Черноземен, местност „Черноземен“ община Калояново, обл. Пловдив

Във връзка с това предоставям следната информация, изискваща се по чл.8, ал.1 от    	Наредба за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми:

- Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице)

«БОНД ИН“ ООД

- Обща информация за предложения план/програма

а) Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт

Основанието за изготвянето на настоящия ПУП-ПРЗ е издадено Решение  на общински съвет на община Калояново, с което се разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по КККР на с. Черноземен, местност „Черноземен“ община Калояново, обл. Пловдив с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала  с мощност до 1 MW .

б) Период на действие и етапи на изпълнение

Разработеният ПУП-ПРЗ влиза в сила от датата на одобряването му. Съгласно действащото законодателство не е предвиден срок на действие на Подробния устройствен план.  За реализирането му е необходимо преминаване през следните етапи на изпълнение:

- Разрешение от Кмета на Община Калояново за изработване на ПУП-ПРЗ, въз основа на постъпило искане от възложителя;

- Изработване на задание за ПУП-ПРЗ;

- Преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка от   Директора на РИОСВ-Пловдив;

- Провеждане на процедура по промяна предназначението на земята;

- Приемане на ПУП от общинския експертен съвет и одобряването му от Кмета на общината;

- Получаване на виза за проектиране;

- Изработване на технологичен проект, архитектурен проект и проекти по отделните части /ОВ, ВиК и Ел.инст./;

- Получаване на строително разрешително;

- Изграждане на фотоволтаичната централа, предвидена с ПУП-ПРЗ.

в) Териториален обхват

Територията, предмет на ПУП-ПРЗ са поземлени имоти ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по КККР на с. Черноземен, местност „Черноземен“ община Калояново. Съгласно КК за землището на с. Черноземен, имотите  са с обща площ 9999 кв.м., начин на трайно ползване „нива” и трайно предназначение на територията „земеделска“, неполивни. Същите са  собственост на възложителя на инвестиционното предложение.

Имотите са в непосредствена близост до стопанския двор на селото и граничат с разрушени сгради на бившето ТКЗС, предвид което за тях е издаден акт за експертиза на земеделските земи при промяна предназначението им от МЗ, съгласно който почвата в имотите е определена като урбанизирана с остатъци от тухли и керемиди.

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по КККР на с. Черноземен, местност „Черноземен“ община Калояново., за които с настоящият ПУП-ПРЗ се предвижда промяна предназначението за изграждане на фотоволтаична централа,  не попадат в границите на защитени територии съгласно Закона за защитените територии.

Имотите, предмет на ПУП-ПРЗ попадат в границите на защитена зона – част от Националната екологична мрежа ЗЗ “Река Стряма” BG0000429,  включена в списъка от защитени зони за опазване на природните местообитания  и на дивата флора и фауна.

г) Основни цели на плана/програмата

Основната цел на Подробния устройствен план-план за застрояване е промяна предназначението на земеделската земя и отреждане на територията на ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по КККР на с. Черноземен, местност „Черноземен“ община Калояново за изграждане на фотоволтаична елекроцентрала за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация) с мощност до 1МW.

Предвижда се изготвяне на ПУП-ПРЗ с цел промяна предназначението на ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по КККР на с. Черноземен, местност „Черноземен“ община Калояново и обособяването на нов УПИ „за фотоволтаичен парк /централа/.

Фотоволтаичната електроцентрала ще се изгради от фотоволтаични панели - 1754 броя по 570Wp, 10 броя инвертори по 100kW, кабели и трафопост покриващи стадарт ISO14001 - Система за управление на околната среда (СУОС).

Фотоволтаичната централа ще бъде изградена от панели тип „свободностоящи“ върху бетонови фундаменти. Фотоволтаичната система се състои от фотоволтаични модули с идентични параметри и характеристики, като техният брой и номинална мощност съответстват на общата предвидена инсталирана мощност. Монтажът на модулите ще се извършва върху метални конструкции, фиксирани към терена. Модулите ще бъдат ориентирани с изложение и наклон осигуряващо максимална ефективност. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани в стрингове (последователно свързани модули).

Фотоволтаичните модули преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Принципът на действие се основава на фотоволтаичния ефект, който е вътрешнокристален за модулите процес. Генерираните напрежение и ток са постоянни (прави), което обуславя ниски нива (или отсъствие) на електромагнитни смущения. Така произведената постояннотокова енергия постъпва в инверторната част на ФЕЦ, където 	електрическите величини се преобразуват в променливотокови и съответстващи на параметрите на приемащата електрическа мрежа. За максимално използване на 	площната характеристика на имота, както и климатичния потенциал за лoкацията, ще 	бъдe използвана най-нова технология за изработка на фотоволтаични модули-двулицеви. Тези модули се характеризират със същите конструктивни характериситики като конвенционалните, но поради активния долен слой, успяват да утилизират и отразената слънчева светлина. В зависимост от количеството отразена светлина, която попада въху долния слой на модулите, допълнителния енергиен добив може да варира в широки граници.

Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на имота.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Електроенергията, генерирана от фотоволтаичните системи е чиста и възобновяема.

Фотоволтаичните системи са съоръжения за превръщане на слънчевата енергия в електрическа. Фотоволтаичните централи ще бъдат изградени от слънчеви панели, съставени от слънчеви клетки от полупроводников материал, при който протича фотоволтаичен ефект. За преобразуване на слънчевата енергия в електрическа ще се осъществи физикохимичен процес, тъй като първия етап от процеса е фотоелектричен ефект, след което протича електрохимичен процес, при който се генерира електрически ток.

Основните елементи, съставящи двете фотоволтаични електрически централи са фотовотаични панели,  метална конструкция, инвертори, кабели и трансформаторен пост.

Фотоволтаичните панели се произвеждат от полупроводници. Базови материали за фотоелементи са монокристален силиций, поликристален силиций и тънкослойни фотоелементи.

Фотоволтаичните панели ще се монтират върху метална конструкция, фиксирана чрез набиване на студено огънати профили - СОП. СОП профилите ще са горещо поцинковани за защита от корозия. Към тях ще се монтира система от алуминиеви профили осигуряващи фиксиран монтаж на фотоволтаичните панели.  Всички връзки на СОП и алуминиените профили се изпълняват с разглобяеми болтови съединения без заварки.

Инверторите необходими за изграждане на ФЕЦ са електрически съоръжения необходими за преобразуване на постоянния ток в променлив.

Използваните кабели и елементите за тяхното свързване при изграждане на ФЕЦ са  изолирани според стандартите.

Работата на фотоволтаичните централи не изисква постоянен обслужващ персонал. За нуждите на монтажниците изграждащи централата и за техниците извършващи периодична профилактика  се предвижда поставяне на  химически тоалетни.

При работата и експлоатацията на фотовотаичната централа не се отделят вредни емисии, не се замърсява околната среда и не се застрашава биоразнообразието в района.

Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на плана ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

Устройственият план за имота цели да се гарантира устойчиво развитие на района - съчетаване на обществените интереси и нужди на населението на Община Калояново с опазване на естествените ландшафти и природни дадености. В тази връзка, устройствените показатели на ПУП-ПРЗ не предвиждат цялостно застрояване на територията, а максимум на 80% от нея, като останалата площ да бъде предвидена  за озеленяване.

е) Финансиране на плана

Настоящият ПУП – ПЗР се фининсира от възложителя на плана - «БОНД ИН“ ООД, гр. София.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана; наличие на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за  участие на обществеността

Етапите на изготвяне на плана са описани по-горе. Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересованите лица, като за този тип проекти не се изисква обявление в Държавен вестник и провеждане на  обществено обсъждане (чл.127 от ЗУТ).

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата

Възложителят на ПУП-ПРЗ - «БОНД ИН“ ООД е отговорен за прилагане на плана и реализиране на предвидените с него  - фотоволтаична елекроцентрала за производство на елекроенергия с инсталирана  мощност до 1 МW.

4. Орган, отговорен за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Органите, отговорни  за приемане и одобряване на плана са РИОСВ-Пловдив, Община Калояново, ОД Земеделие и РЗИ – Пловдив.

Възложител:…………………

ПРИЛОЖЕНИЕ

Характеристика на ПУП-ПРЗ „Изграждане на фотоволтаична електороцентрала с 	мощност до 1 MW“ в ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по 	КККР на с.Черноземен, местност „Черноземен“, община Калояново, обл. 	Пловдив

а) Инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

Съгласно разпоредбите на ЗУТ, чл.103 ал.3 с  плана се  определя конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти.

С разглежданият ПУП – ПРЗ се цели промяна предназначението на земеделската земя и отреждане на територията на  в ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по КККР на с.Черноземен, местност „Черноземен“, община Калояново, обл. 	Пловдив за изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 1 МW.

Планът за регулация предвижда образуването общо един урегулиран поземлен имот –за фотоволтаична централа.

Предвиденият с ПУП-ПРЗ обект не попада в обхвата на инвестиционните предложения по приложение №1 към чл.92, т.1. В тази връзка и предвид местоположението, мащаба и характера на обекта, предвиден за изграждане след промяна предназначението на имотите, предмет на ПУП-ПРЗ не се очаква  значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

б) Място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройване на отделните имоти, обхванати от общия устройствен план. Разработването му е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и  разрешение за допускане изработването на ПУП-ПРЗ.

Съгласно изискванията на чл.46, ал.2 от Наредба №8/14.07.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Планът за регулация и застрояване е задължителен за територии с неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация, включени в строителните граници по предходен устройствен план. Настоящият ПУП-ПРЗ ще бъде разработен в степен, отговаряща на изискванията на Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/14.07.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Основна цел на плана е да се осигурят оптимални устройствени условия за развитие на територията, предназначена за изграждане на фотоволтаична централа в съответствие с принципите на устойчивост и природосъобразност, както и в съответствие с държавната политика за дългосрочно стимулиране  и преференциално използване на възобновяеми енергийни източници  и Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия. Република България е поела този ангажимент след ратифициране на Протокола от Киото на 17.07.2002г. и включването  в световната борба с промените в климата.

В този смисъл настоящият ПУП е в непосредствена връзка с плановете и програмите за развитие на местно, регионално и национално ниво. Той ще допринесе за изпълнение на общинската програма за развитие на община Калояново, тъй като прилагането му е свързано с привличане на инвестиции на територията на общината, които ще подобрят условията за живот на местното население.

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаване на устойчивото развитие

С реализацията на ПУП-ПРЗ ще се  подпомогне социално – икономическото развитие на общината и ще се насърчи устойчивото й развитие, поради следното: През последните години все повече нараства търсенето на парцели с цел изграждане на стопански обекти, предназначени за образуване на електроенергия от възобновяеми енергиини източници. Поради тази причина реализацията на плана е необходимо предвид нарастващите нужди на населението не само от Община Калояново, но и на близките населени места. Ето защо, при спазване на екологичното законодателство, реализацията на плана е необходима и ще допринесе за устойчивото развитие на района.

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата

На територията, предмет на ПУП-ПРЗ няма значими екологични проблеми. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и условията в издадените разрешителни не се очаква реалишзацията на обекта, предмет на ПУП-ПРз да доведе до замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда

Реализирането на ПУП – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по 	КККР на с.Черноземен, местност „Черноземен“, община Калояново, обл. Пловдив ще се извърши в съответствие със законодателството в областта на околната среда, поради което не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда, както при строителството, така и при експлоатацията.

е) наличие на алтернативи

Предвид факта, че  „БОНД-ИН“ ООД  е собственик на имотите и е инициирало настоящият  ПУП-ПРЗ, свързан с промяна предназначението на ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по 	КККР на с.Черноземен, местност „Черноземен“, община Калояново, обл.Пловдивза изграждане на фотоволтаична електроцентрала и територията е подходяща, съгласно ЗУТ, не се разглеждат други алтернативи.

2. Обосновка за конкретната необходимост от плана/програмата

Реализирането на настоящият ПУП-ПРЗ, свързан с промяна предназначението на ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по 	КККР на с.Черноземен, местност „Черноземен“, община Калояново, обл. Пловдив  за изграждане  на  фотоволтаична електроцентрала е от съществено значение за община Калояново и близките населени места. Той ще окаже положително влияние върху населението. Освен това местоположението на територията е благоприятно предвид добрата транспортна достъпност, релефните и климатични дадености на района.

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма

Съгласно чл.103, ал.4 от ЗУТ “Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствените схеми и планове от по-горна степен, ако има такива и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка”. В конкретния случай, настоящият ПУП-ПЗР, определящ отреждането на  имотите за фотоволтаичен парк (централа) е неразделна част от общия устройствен план на община Калояново, който се явява и план от по-горна степен, според цитирания по-горе член от ЗУТ.

Предвиденото чрез отреждането за ПУП-а изграждане на фотоволтаична електроцентрала няма връзка с други инвестиционни предложения. В съседство няма производствени дейности, които да го правят недопустим от гледна точка на изискванията на МЗ.

- Характеристики на засегнатата територия и  очакваните въздействия върху околната среда

а) вероятност, продължителност, честота, обратимост  и кумулативни въздействия

ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по 	КККР на с.Черноземен, местност „Черноземен“, община Калояново, обл. Пловдив  са земеделска земя. Съгласно КК за землището на с. Черноземен, имотите  са с обща площ 9999 кв.м., начин на трайно ползване „нива” и трайно предназначение на територията „земеделска“, неполивни. Същите са  собственост на възложителя на инвестиционното предложение.

Имотите са в непосредствена близост до стопанския двор на селото и граничат с разрушени сгради на бившето ТКЗС, предвид което за тях е издаден акт за експертиза на земеделските земи при промяна предназначението им от МЗ, съгласно който почвата в имотите е определена като урбанизирана с остатъци от тухли и керемиди.

С реализиране на плана се предвижда промяна предназначението на земята за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1 МW.

Местоположението на имотите е съобразено с дейността, която ще се развива на територията и е благоприятно предвид добрата транспортна достъпност, релефните и климатични дадености на района.

Планът за регулация предвижда отреждането на 1 урегулиран  поземлен  имот.

Застрояването в новообразувания УПИ ще бъде с максимално допустимите показатели за устройство на зона. Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на новопроектираните УПИ.

Фотоволтаичната система се състои от фотоволтаични модули с идентични параметри и характеристики, като техният брой и номинална мощност съответстват на общата предвидена инсталирана мощност. Монтажът на модулите ще се извършва върху метални конструкции, фиксирани към терена. Модулите ще бъдат ориентирани с изложение и наклон осигуряващо максимална ефективност. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани в стрингове(последователно свързани модули).

За нуждите на вкарването на генерираната енергия в електроразпределителата мрежа на ЕВН за нуждите на нейната утилизация, генераторната мощност ще бъде присъединена през повишаващи трансформатори с намалени загуби, сгласно последните нормативни изисквания.

Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на имота.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Електроенергията, генерирана от фотоволтаичните системи е чиста и възобновяема.

Фотоволтаичните системи са съоръжения за превръщане на слънчевата енергия в електрическа. Фотоволтаичните централи ще бъдат изградени от слънчеви панели, съставени от слънчеви клетки от полупроводников материал, при който протича фотоволтаичен ефект. За преобразуване на слънчевата енергия в електрическа ще се осъществи физикохимичен процес, тъй като първия етап от процеса е фотоелектричен ефект, след което протича електрохимичен процес, при който се генерира електрически ток.

Фотоволтаичната централа, която се предвижда да бъде изградена в ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по 	КККР на с.Черноземен, местност „Черноземен“, община Калояново, ще се състои от следните елементи:

- носеща конструкция – по стандарт от европейски производител, върху които ще се монтират под определен ъгъл фотоволтаичните панели за преобразуване на слънчевата светлинна енергия в електрическа;

- соларни модули тип PV Modules Mоnо Trina 590W,

- инвентори трифазни тип String inverter Sungrow, 1500W SG250HX

- разпределителни табла;

- AC/DC кабели;

- комутационни и защитни ел.апарати;

- метеорологичн идатчици и измервателни прибори.

Фотоволтаичните панели ще се монтират върху метална конструкция, фиксирана чрез набиване на студено огънати профили - СОП. СОП профилите ще са горещо поцинковани за защита от корозия. Към тях ще се монтира система от алуминиеви профили осигуряващи фиксиран монтаж на фотоволтаичните панели.  Всички връзки на СОП и алуминиените профили се изпълняват с разглобяеми болтови съединения без заварки.

Инверторите необходими за изграждане на ФЕЦ са електрически съоръжения необходими за преобразуване на постоянния ток в променлив.

Използваните кабели и елементите за тяхното свързване при изграждане на ФЕЦ са  изолирани според стандартите.

Свързването на централата към електроразпределителната мрежа ще се осъществява чрез изграждане на трафопост, представляващ стандартизирано изделие тип бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП). БКТП конструктивно е направен така, че не допуска разлив на трансформаторно масло в почвата на терена в случай на теч от трансформатора. БКТП се монтира върху пясъчна възглавница без направа на фундаменти. Произведената енергия ще се трансформира и подава към мрежата на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, и ще се предлага и продава на свободния пазар на електроенергия.

При работата и експлоатацията на фотовотаичната централа не се отделят вредни емисии, не се замърсява околната среда и не се застрашава биоразнообразието в района.

Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.					Продължителността на въздействие върху компонентите на околната среда се очаква да бъде най-силно изразено на етапа на строителните дейности. Очакваното въздействие ще е обратимо с продължителност само при изграждане на обекта. При експлоатацията не се очакват негативни въздействия  при спазване изискванията на екологичното законодателство.

Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на ПУП-ПРЗ.

б) потенциални трасгранични  въздействия

Предвид местоположението на територията, предмет на ПУП-ПРЗ и характера на дейностите, не се очакват трансгранични въздействия.

в) потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда, вкл. вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията

Реализацията на фотоволтаична централ, предмет на  ПУП-ПРЗ няма вероятност да доведе до риск за здравето на хората или околната среда. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и условията на компетентните органи не се очаква изграждане на ФЕЦ да окаже въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

г) очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване голяма авария от съществуващи или нови предприятия, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл.104, ал.3 т.3 от ЗООС

Предвид характера на дейността, която се предвижда да се развива в границите на имотите, предмет на ПУП-ПРЗ и мащаба й, не се очакват възникване на големи аварии както от съществуващи в района, така и от предстоящите за изграждане обекти.

д) ценност и уязвимост на засегната територия

Засегната от ПУП-ПРЗ територия представлява земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“. Имотите попадат в границите на защитена по директивата за хабитатите „Река Стряма“. На територията им липсва дървесна растителност и в границите им не са развити природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона, поради което не представляват територия с висока консервационна стойност, както от природен, така и от културно-исторически аспект.

е) въздействие върху райони или ландшафти, които има признат национален, общностен или международен статут на защита

Засегната от плана територия представлява земеделска земя и няма статут на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии.

Имотите попадат в границите на защитена зона – част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000 - „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Имотите представляват земеделска земя и  в границите им липсват природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, поради което реализацията на плана няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515, предмет на устройственото планиране се намират в землище на с.Черноземен. Местоположението на имотите е съобразено с дейността, която ще се развива на територията им и е благоприятно предвид близостта до гр. Пловдив и добрата транспортна достъпност, релефните и климатични дадености на района.

Инфраструктура:

Имотите са в непосредствена близост до стопанския двор на селото и се  намират в непосредствена близост до стопански пътища, по които ще се осъществява транспортния достъп до ФЕЦ. Предвижда се изграждане на вътрешно площадкови пътища за обслужване на съоръженията и елементите на ФЕЦ.

За обслужване на ФЕЦ и за охраната му се предвижда поставяне на временно съоръжение – тип фургон.

Очаквани въздействия върху компонентите на околната среда:

- Атмосферен въздух:

Реализацията на ПУП-ПРЗ не е свързана с  отделяне на вещества, водещи да изменение качеството на атмосферния въздух. Изграждането на фотоволтаичната централа  на практика няма да промени фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района. Много слабо въздействие върху този компонент, свързано с евентуално запрашаване на въздуха  се очаква само по време на строителството, но то ще бъде краткотрайно и временно и в рамките на допустимите норми. За предотвратяване на негативното влияние върху повишаване нивото на прах в атмосферния въздух по време на строителството ще се предвиди:

- Своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството,  през  сухите и топли периоди.

- Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа.

Очаква се по време на строителството  да се повиши слабо шумувото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.

- Води

Характерът на дейността от реализацията на ПУП–ПРЗ не води до замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обекта.

При експлоатацията на централата ще е необходима вода само за питейно- битови нужди в много малки количества, защото човешко присъствие на обекта ще е наложително  само за техническата поддръжка и почистване повърхността на модулите.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

- Почва и земни недра

Не се очаква  дейността на обекта да окаже отрицателно въздействие върху качествата на почвата и земните недра. За предотвратяване на евентуалното негативно влияние ще се предвиди  изготвяне на проект за рекултивация и проект за оползотворяване на хумусния пласт, съгласно изискванията на Закона за почвите.

- Ландшафт

Реализация на обекта, предмет на плана  няма да повлияе негативно върху ландшафта на района. За предотвратяване нарушаването на ландшафта на района се предвижда:

- Почистване на целия район от натрупаните по време на строителството отпадъци и недопускане замърсяване с такива при експлоатацията на обекта;

- Природни обекти, минерално разнообразие, биологично разнообразие и неговите елементи

При реализацията на ПУП-ПРЗ не се засяга компонента минерално разнообразие. Имотите, за които, с настоящият ПУП-ПРЗ се предвижда промяна на предназначението на земята, не попадат в границите на защитена територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони  от мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие.  На територията, предмет на устройване не са установени природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона „Река Стряма“, както и находища на защитени растителни видове и местообитания на защитени животински видове. В нея липсват природни местообитания от приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

- Отпадъци, които се очаква да се генерират

При строителството на обекта в новооброзуваното УПИ  се очаква образуването на:

Строителни отпадъци – неопасни, които ще се събират на отделена  за целта площадка и ще се извозят на депо за строителни отпадъци посочено от Община Калояново.

Земни маси от изкопни работи – неопасни. Ще се използуват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка.

Функционирането на фотоволтаичната централа не е свързано с генериране на 	отпадъци.	Събирането, съхранението, транспортирането на евентуални отпадъци 	при монтажа на панелите ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона 	за управление на отпадъците.

При строителството и реализацията, както и при експлоатацията на обекта не се 	очаква замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границата на имота.

Площадката ще бъде оградена, обозначена и няма да бъде източник на значими 	емисии във въздуха и водите.

На територията на обекта не се очаква формиране на опасни отпадъци.

Не се очаква формиране на други отпадъци от дейността на обекта.

Реализацията на ПУП-ПРЗ с цел промяна предназначението на имота изграждане на фотоволтаична централа не е свързано с производствена дейност, която да замърсява или да доведе до дискомфорт на компонентите на околната среда.

Във връзка с горе описаното може да се направи заключението, че при реализацията на ПУП-ПРЗ, целяща промяна предназначението на ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по КККР на с. Черноземен, местност „Черноземен“ община Калояново, обл. Пловдив се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и замърсяването или дискомфорта им.

- Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици  и др.

Към преписката е приложена скица на  ПИ с идентификатори 81133.91.514 и 81133.91.515 по КККР на с. Черноземен, местност „Черноземен“ община Калояново, обл. Пловдив, предмет на устройственото планиране - засегнатата територия.

- Нормативни  изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана

При реализацията на ПУП-ПРЗ Възложителят ще спазва стриктно всички    нормативни изисквания, както и изискванията на компетентните органи, одобряващи реализацията на плана.

При реализация на дейностите, предвидени с настоящия ПУП-ПРЗ ще бъдат спазени на всички законови изисквания с цел свеждане до минимум вероятните  негативни въздействия върху компонентите на околната среда, а именно:

- Ще се изготви проект за оползотворяване на хумуса;

- Ще бъдат изпълнени изискванията на Закона за управление на отпадъците;

- По време на строително-монтажните дейности, строителните отпадъци ще се събират на определена площадка и своевременно ще се извозват на посочено от община Калояново място;

При спазване на законоустановените изисквания и мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при строителството  и експлоатацията се предвиждат следните мерки:

- При извършване на земни работи ще се поддържа необходимата влажност на земната основа чрез оросяване за намаляване на емисиите от прах, особено при ветрови условия;

- Ще се поддържа необходимата влажност на временните пътища и депа за земни маси;

- Строителните отпадъци и земни маси ще се депонират само на регламентирани депа, съгласувани с местните власти и своевременно да се извозват;

- Всички дейности с отпадъци, не притежаващи и притежаващи опасни свойства ще се извършват в съответствие със Закон за управление на отпадъците;

- Строителната механизация ще се поддържа в техническа изправност и ще бъде оборудвана с необходимите технически средства за редуциране на емисиите от изгорели газове и шум;