ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ, гр. Пловдив

И С К А Н Е

за издаване на преценка необходимостта от извършване на екологична оценка

Уважаеми г-н Директор,

Моля да ми бъде издадена Преценка необходимостта от изготвяне на 	екологична   оценка за:

«Промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на: ПИ  	59080.60.282  за  „Фотоволтаичен парк (централа)“ и  59080.75.1 «за 	складове за промишлени стоки» по КККР на землище на гр. Първомай, 	местност „Камбур кория мера“ община Първомай, обл. Пловдив

Във връзка с това предоставям следната информация, изискваща се по чл.8, ал.1 от    Наредба за условията, реда и методите за извършване на ЕО на планове и програми:

- Информация за възложителя на плана/ програмата (орган или оправомощено по закон трето лице)

Обща информация за предложения план/програма

а) Основание за изготвяне на плана/програмата – нормативен или административен акт

Основанието за изготвянето на настоящия ПУП-ПРЗ е издадено Решение   на общински съвет на община Първомай, с което се разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на ПИ  59080.60.282  за образуване на два брой УПУ „ за Фотоволтаичен парк (централа)“ и  ПИ 59080.75.1 за образуване на 1 бр. УПИ „за складове за промишлени стоки“  и транспортен достъп, трасета за външно водоснабдяване, канализация, електроснабдяване по КККР на землище на гр. Първомай, местност „Камбур кория мера“ община Първомай, обл. Пловдив.

б) Период на действие и етапи на изпълнение

Разработеният ПУП-ПРЗ влиза в сила от датата на одобряването му. Съгласно действащото законодателство не е предвиден срок на действие на Подробния устройствен план.  За реализирането му е необходимо преминаване през следните етапи на изпълнение:

- Разрешение от Кмета на Община Първомай за изработване на ПУП-ПРЗ, въз основа на постъпило искане от възложителя;

- Изработване на задание за ПУП-ПРЗ;

- Преценка необходимостта от извършване на Екологична оценка от   Директора на РИОСВ-Пловдив;

- Провеждане на процедура по промяна предназначението на земята;

- Приемане на ПУП от общинския експертен съвет и одобряването му от Кмета на общината;

- Получаване на виза за проектиране;

- Изработване на технологичен проект, архитектурен проект и проекти по отделните части /ОВ, ВиК и Ел.инст./;

- Получаване на строително разрешително;

- Изграждане на фотоволтаичния парк и склада за промишлени стоки, предвидени с ПУП-ПРЗ.

в) Териториален обхват

Територията, предмет на ПУП-ПРЗ включва поземлени имоти с идентификатори  59080.60.282, площ 19 999 кв.м., НТП пасище и  59080.75.1, с площ 7 279 кв.м. и НТП изоставена нива по КККР на землище на гр. Първомай, местност „Камбур кория мера“ община Първомай, обл. Пловдив.  Същите са собственост на възложителя на плана– „СОЛАР-21“ ООД .

г) Засегнати елементи от Националната екологична мрежа /НЕМ/

Поземлени имоти с идентификатори  59080.60.282, площ 19 999 кв.м., НТП пасище и  59080.75.1, с площ 7 279 кв.м. и НТП изоставена нива по КККР на землище на гр. Първомай, местност „Камбур кория мера“, за които с настоящия ПУП-ПРЗ се предвижда промяна предназначението за изграждане на две фотоволтаични централи с мощност до 1 МW и склад за промишлени стоки,  не попадат в границите на защитени територии и в границите на защитени зони – част от Националната екологична мрежа.

Защитената зона, която е се намира най-близо до имотите, предмет на ПУП-ПРЗ е ЗЗ “Река Марица” с код BG 0000578,  включена в списъка от защитени зони за опазване на природните местообитания  и на дивата флора и фауна, приет с Решение на МС №122/02.03.2007 г.

г) Основни цели на плана/програмата

Основната цел на Подробния устройствен план-план за застрояване е промяна предназначението на земеделската земя и отреждане на територията на имотите за:   ПИ 59080.60.282  – за образуване на два броя УПИ за  изграждане на два фотоволтаични  парка (централи) с мощност до 1 MW  и  ПИ 59080.75.1 за образуване на едно УПИ  за складове за промишлени стоки.

Планът за регулация предвижда образуването общо на три урегулирани поземлени имота – два за фотоволтаична централа и един за складове за промишлени стоки.

Фотоволтаичните централи ще се изградят от фотоволтаични панели, инвертор, кабели и трафопост покриващи стадарт ISO14001 - Система за управление на околната среда (СУОС).

Фотоволтаичните панели ще се монтират върху метална конструкция на бетонови фундаменти, фиксирана чрез набиване на студено огънати профили - СОП. СОП профилите ще са горещо поцинковани за защита от корозия. Към тях ще се монтира система от алуминиеви профили осигуряващи фиксиран монтаж на фотоволтаичните панели.

Електроенергията, която ще се генерира от фотоволтаичните централи, предмет на ИП ще се предлага и продава на свободния пазар за електроенергия чрез свързване с електропреносната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и след сключване на договор с дружеството.

Предвиденият за изграждане склад за промишлени стоки ще бъде предназначен за временно съхранение на пакетирани промишлени стоки и транспортирането им до търговската мрежа. Сградата ще бъде от метална конструкция със стенни панели върху бетонов фундамент.

Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на имота.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Електроенергията, генерирана от фотоволтаичните системи е чиста и възобновяема.

Фотоволтаичните системи са съоръжения за превръщане на слънчевата енергия в електрическа. Фотоволтаичните централи ще бъдат изградени от слънчеви панели, съставени от слънчеви клетки от полупроводников материал, при който протича фотоволтаичен ефект. За преобразуване на слънчевата енергия в електрическа ще се осъществи физикохимичен процес, тъй като първия етап от процеса е фотоелектричен ефект, след което протича електрохимичен процес, при който се генерира електрически ток.

Основните елементи, съставящи двете фотоволтаични електрически централи са фотовотаични панели,  метална конструкция, инвертори, кабели и трансформаторен пост.

Фотоволтаичните панели се произвеждат от полупроводници. Базови материали за фотоелементи са монокристален силиций, поликристален силиций и тънкослойни фотоелементи.

Фотоволтаичните панели ще се монтират върху метална конструкция, фиксирана чрез набиване на студено огънати профили - СОП. СОП профилите ще са горещо поцинковани за защита от корозия. Към тях ще се монтира система от алуминиеви профили осигуряващи фиксиран монтаж на фотоволтаичните панели.  Всички връзки на СОП и алуминиените профили се изпълняват с разглобяеми болтови съединения без заварки.

Инверторите необходими за изграждане на ФЕЦ са електрически съоръжения необходими за преобразуване на постоянния ток в променлив.

Използваните кабели и елементите за тяхното свързване при изграждане на ФЕЦ са  изолирани според стандартите.

Свързването на централата към електроразпределителната мрежа 20кV ще се осъществява чрез изграждане на трафопост, представляващ стандартизирано изделие тип бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП). БКТП конструктивно е направен така, че не допуска разлив на трансформаторно масло в почвата на терена в случай на теч от трансформатора. БКТП се монтира върху пясъчна възглавница без направа на фундаменти. Произведената енергия ще се трансформира и подава към мрежата на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, и ще се предлага и продава на свободния пазар на електроенергия.

Централите ще се изграждат с фотоволтаични панели, инвертор, кабели и трафопост покриващи стадарт ISO14001 - Система за управление на околната среда (СУОС).

Работата на фотоволтаичните централи не изисква постоянен обслужващ персонал. За нуждите на монтажниците изграждащи централата и за техниците извършващи периодична профилактика  се предвижда поставяне на  химически тоалетни.

При работата и експлоатацията на фотовотаичната централа не се отделят вредни емисии, не се замърсява околната среда и не се застрашава биоразнообразието в района.

В склада за промишлени стоки, който ще се изгради в третия УПИ ще работят до 4 работници. Водоснабдяването на склада  ще се извърше чрез свързване с ВиК мрежата на града. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично и водите ще се извозват до ПСОВ за пречистване.

Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на дейностите, предмет на плана ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

Устройственият план за имотите цели да се гарантира устойчиво развитие на района - съчетаване на обществените интереси и нужди на населението на Община Първомай с опазване на естествените ландшафти и природни дадености.

е) Финансиране на плана

Настоящият ПУП – ПЗР се фининсира от възложителите на плана  -   „СОЛАР-21“ ООД.

ж) Срокове и етапи на изготвянето на плана; наличие на изискване за обществено обсъждане или др. процедурна форма за  участие на обществеността

Етапите на изготвяне на плана са описани по-горе. Изработеният проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересованите лица, като за този тип проекти не се изисква обявление в Държавен вестник и провеждане на обществено обсъждане (чл.127 от ЗУТ).

3. Орган, отговорен за прилагането на плана/програмата

Възложителят на ПУП-ПРЗ  - „СОЛАР-21“ ООД е отговорен за прилагане на плана и реализиране на предвидените с него  - фотоволтаични централи с мощност до 1 МW  и склад за промишлени стоки в ПИ  59080.60.282 и 59080.75.1 по КККР на землище на гр. Първомай, община Първомай, обл. Пловдив.

4. Орган, отговорен за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата

Органите, отговорни  за приемане и одобряване на плана са РИОСВ-Пловдив, Община Първомай, ОД Земеделие и РЗИ – Пловдив.

Възложител:…………………

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПУП-ПРЗ «Промяна предназначението на земеделска земя в обхвата на: ПИ 59080.60.282  за  „Фотоволтаичен парк (централа)“ и  59080.75.1 «за 	складове за промишлени стоки» по КККР на землище на гр. Първомай, 	местност „Камбур кория мера“ община Първомай, обл. Пловдив

а) Инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;

Съгласно разпоредбите на ЗУТ, чл.103 ал.3 с  плана се  определя конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти.

С разглежданият ПУП – ПРЗ се цели промяна предназначението на земеделската земя и отреждане на територията на:   ПИ 59080.60.282  – за образуване на два броя УПИ за  изграждане на два фотоволтаични  парк (централи) с мощност до 1 MW  и  ПИ 59080.75.1 за образуване на едно УПИ  за складове за промишлени стоки.

Планът за регулация предвижда образуването общо на три урегулирани поземлени имота – два за фотоволтаична централа и един за складове за промишлени стоки.

Предвидените с ПУП-ПРЗ обекти не попадат в обхвата на инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1. В тази връзка и предвид местоположението, мащаба и характера на обекта, предвиден за изграждане след промяна предназначението на имотите, предмет на ПУП-ПРЗ не се очаква  значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

б) Място на предлагания план/програма в цялостния процес или йеархия на планиране, степен на подробност на предвижданията

Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройване на отделните имоти, обхванати от общия устройствен план. В тази връзка настоящият подробен устройствен план е неразделна част от общия устройствен план на Община Пъромай.  Разработването му е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и  разрешение за допускане изработването на ПУП-ПРЗ.

Съгласно изискванията на чл.46, ал.2 от Наредба №8/14.07.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Планът за регулация и застрояване е задължителен за територии с неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация, включени в строителните граници по предходен устройствен план. Настоящият ПУП-ПРЗ ще бъде разработен в степен, отговаряща на изискванията на Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №8/14.07.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Основна цел на плана е да се осигурят оптимални устройствени условия за развитие на територията, предназначена за изграждане на цех за изработка на санитарни изделия в съответствие с принципите на устойчивост и природосъобразност. В този смисъл настоящият ПУП – ПРЗ е в непосредствена връзка с плановете и програмите за развитие на местно, регионално и национално ниво. Той ще допринесе за изпълнение на общинската програма за развитие на община Първомай, тъй като прилагането му е свързано с привличане на инвестиции на територията на общината, които ще подобрят условията за живот на местното население.

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаване на устойчивото развитие

С реализацията на ПУП-ПРЗ ще се  подпомогне социално – икономическото развитие на общината и ще се насърчи устойчивото й развитие, поради следното: През последните години все повече нараства търсенето на парцели с цел изграждане на стопански обекти, предназначени за образуване на електроенергия от възобновяеми енергиини източници. Поради тази причина реализацията на плана е необходимо предвид нарастващите нужди на населението не само от Община Първомай, но и на близките населени места. Ето защо, при спазване на екологичното законодателство, реализацията на плана е необходима и ще допринесе за устойчивото развитие на района.

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата

На територията, предмет на ПУП-ПРЗ няма значими екологични проблеми. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и условията в издадените разрешителни не се очаква изграждането на фотоволтаичните централи и  складовата сграда да доведе до замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда

Реализирането на ПУП – План за регулация и застрояване на поземлени имоти  59080.60.282 и 59080.75.1 по КККР на землище на гр. Първомай, местност „Камбур кория мера“, община Първомай, обл. Пловдив ще се извърши в съответствие със законодателството в областта на околната среда, поради което не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда, както при строителството, така и при експлоатацията.

е) наличие на алтернативи

Предвид факта, че  СОЛАР-21 ООД е собственик на имотите и е инициирало настоящият  ПУП-ПРЗ, свързан с промяна предназначението на поземлени имоти 59080.60.282 и 59080.75.1 по КККР на землище на гр. Първомай, местност „Камбур кория мера“ община Първомай, обл. Пловдив за изграждане на фотоволтаични електроцентрали и склад за промишлени стоки, територията е подходяща, съгласно ЗУТ, не се разглеждат други алтернативи.

2. Обосновка за конкретната необходимост от плана/програмата

Реализирането на настоящият ПУП-ПРЗ, свързан с промяна предназначението на поземлени имоти 59080.60.282 и 59080.75.1 по КККР на землище на гр. Първомай за  изграждане  на  фотоволтаични електроцентрали и склад за промишлени стоки е от съществено значение за община Първомай и близките населени места. Той ще окаже положително влияние върху населението. Освен това местоположението на територията е благоприятно предвид добрата транспортна достъпност, релефните и климатични дадености на района.

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с предложения план/програма

Съгласно чл.103, ал.4 от ЗУТ “Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствените схеми и планове от по-горна степен, ако има такива и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка”. В конкретния случай, настоящият ПУП-ПЗР, определящ отреждането на  имотите за фотоволтаичен парк (централа) и складове за промишлени стоки е неразделна част от общия устройствен план на община Първомай, който се явява и план от по-горна степен, според цитирания по-горе член от ЗУТ.

Предвиденото чрез отреждането за ПУП-а изграждане на фотоволтаична електроцентрала и склад за промишлени сотки няма връзка с други инвестиционни предложения. В съседство няма производствени дейности, които да го правят недопустим от гледна точка на изискванията на МЗ.

- Характеристики на засегнатата територия и  очакваните въздействия върху околната среда

а) вероятност, продължителност, честота, обратимост  и кумулативни въздействия

Двата имота, предмет на ПУП-ПРЗ са земеделска земя, като имот 59080.60.282, е с площ 19 999 кв.м., НТП пасище, имот 59080.75.1 е с площ 7 279 кв.м. и НТП изоставена нива по КККР на землище на гр. Първомай, местност „Камбур кория мера“.

С реализиране на плана се предвижда промяна предназначението на земята на двата имота  за изграждане на две фотоволтаични централи с мощност до 1 МW и склад за промишлени стоки.

Местоположението на имотите е съобразено с дейността, която ще се развива  на територията и е благоприятно предвид добрата транспортна достъпност, релефните и климатични дадености на района.

Планът за регулация предвижда отреждането на 3 урегулирани поземлени имота – 2 бр. за фотоволтаичен парк и 1 бр. за складове за промишлени стоки. Застрояването в новообразуваните УПИ ще бъде с максимално допустимите показатели за устройство на зона. Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на новопроектираните УПИ.

Транспортното обслужване на имотите ще се осъществява от съществуващите пътища, граничещи с имотите.

Фотоволтаичните панели ще се монтират върху метална конструкция на бетонови фундаменти, фиксирана чрез набиване на студено огънати профили - СОП. СОП профилите ще са горещо поцинковани за защита от корозия. Към тях ще се монтира система от алуминиеви профили осигуряващи фиксиран монтаж на фотоволтаичните панели.

Електроенергията, която ще се генерира от фотоволтаичната централа, предмет на ИП ще се предлага и продава на свободния пазар за електроенергия чрез свързване с електропреносната мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД и след сключване на договор с дружеството.

Предвиденият за изграждане в имот 59080.75.1  склад за промишлени стоки ще бъде предназначен за временно съхранение на пакетирани промишлени стоки и транспортирането им до търговската мрежа. Сградата ще бъде от метална конструкция със стенни панели върху бетонов фундамент.

Всички необходими за правилното функциониране на бъдещото застрояване инженерни мрежи и съоръжения ще бъдат разположени в границите на имота.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Електроенергията, генерирана от фотоволтаичните системи е чиста и възобновяема.

Фотоволтаичните системи са съоръжения за превръщане на слънчевата енергия в електрическа. Фотоволтаичните централи ще бъдат изградени от слънчеви панели, съставени от слънчеви клетки от полупроводников материал, при който протича фотоволтаичен ефект. За преобразуване на слънчевата енергия в електрическа ще се осъществи физикохимичен процес, тъй като първия етап от процеса е фотоелектричен ефект, след което протича електрохимичен процес, при който се генерира електрически ток.

Фотоволтаичните панели ще се монтират върху метална конструкция, фиксирана чрез набиване на студено огънати профили - СОП. СОП профилите ще са горещо поцинковани за защита от корозия. Към тях ще се монтира система от алуминиеви профили осигуряващи фиксиран монтаж на фотоволтаичните панели.  Всички връзки на СОП и алуминиените профили се изпълняват с разглобяеми болтови съединения без заварки.

Инверторите необходими за изграждане на ФЕЦ са електрически съоръжения необходими за преобразуване на постоянния ток в променлив.

Използваните кабели и елементите за тяхното свързване при изграждане на ФЕЦ са  изолирани според стандартите.

Свързването на централата към електроразпределителната мрежа 20кV ще се осъществява чрез изграждане на трафопост, представляващ стандартизирано изделие тип бетонов комплектен трансформаторен пост(БКТП). БКТП конструктивно е направен така, че не допуска разлив на трансформаторно масло в почвата на терена в случай на теч от трансформатора. БКТП се монтира върху пясъчна възглавница без направа на фундаменти. Произведената енергия ще се трансформира и подава към мрежата на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, и ще се предлага и продава на свободния пазар на електроенергия.

При работата и експлоатацията на фотовотаичните централи не се отделят вредни емисии, не се замърсява околната среда и не се застрашава биоразнообразието в района.

В склада за промишлени стоки, който ще се изгради в третия УПИ ще работят до 4 работници. Водоснабдяването на склада  ще се извърши чрез свързване с ВиК мрежата на града. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично и водите ще се извозват до ПСОВ за пречистване.

Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.					Продължителността на въздействие върху компонентите на околната среда се очаква да бъде най-силно изразено на етапа на строителните дейности. Очакваното въздействие ще е обратимо с продължителност само при изграждане на обектите. При експлоатацията не се очакват негативни въздействия  при спазване изискванията на екологичното законодателство.

Не се очакват кумулативни въздействия от реализацията на ПУП-ПРЗ.

б) потенциални трасгранични  въздействия

Предвид местоположението на територията, предмет на ПУП-ПРЗ и характера на дейностите, не се очакват трансгранични въздействия.

в) потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда, вкл. вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията

Реализацията на фотоволтаичните централи и склада за промишлени стоки, предмет на  ПУП-ПРЗ няма вероятност да доведе до риск за здравето на хората или околната среда. При спазване на изискванията на екологичното законодателство и условията на компетентните органи не се очаква изграждане на складовите сгради да окаже въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

г) очаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите и последствията от възникване голяма авария от съществуващи или нови предприятия, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл.104, ал.3 т.3 от ЗООС

Предвид характера на дейността, която се предвижда да се развива в границите на имотите, предмет на ПУП-ПРЗ и мащаба й, не се очакват възникване на големи аварии както от съществуващи в района, така и от предстоящите за изграждане обекти.

д) ценност и уязвимост на засегната територия

Засегната от ПУП-ПРЗ територия представлява земеделска земя с начин на трайно ползване „пасище“ и „изоставена нива“. Имотите  не попадат в границите на защитени зони и защитени териториии и не представляват територия с висока консервационна стойност, както от природен, така и от културно-исторически аспект.

е) въздействие върху райони или ландшафти, които има признат национален, общностен или международен статут на защита

Засегната от плана територия представлява земеделска земя и няма статут на защитена територия, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони – част от общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Най – близко разположената защитена зона е „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В границите на имотите липсват природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, поради което реализацията на плана няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитената зона и нейните елементи.

Поземлени имоти 59080.60.282,  59080.75.1, предмет на устройственото планиране се намират в землище на гр. Първомай, местност „Камбур кория мера“. Местоположението на имотите е съобразено с дейността, която ще се развива на територията им и е благоприятно предвид близостта до гр. Първомай, добрата транспортна достъпност, релефните и климатични дадености на района.

Инфраструктура: Реализацията на фотоволтаичните централи и склада за промишлени стоки не е свързана с изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до тях ще се осъществява от съществуващите пътища, граничещи с имотите. Към сградата на склада  се предвижда изграждане на трасета за външно водоснабдяване, канализация и елетроснабдяване.

Очаквани въздействия върху компонентите на околната среда:

- Атмосферен въздух:

Реализацията на ПУП-ПРЗ не е свързана с  отделяне на вещества, водещи да изменение качеството на атмосферния въздух. Изграждането на фотоволтаичните централи и  складовата сграда  на практика няма да промени фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района. Много слабо въздействие върху този компонент, свързано с евентуално запрашаване на въздуха  се очаква само по време на строителството, но то ще бъде краткотрайно и временно и в рамките на допустимите норми. За предотвратяване на негативното влияние върху повишаване нивото на прах в атмосферния въздух по време на строителството ще се предвиди:

- Своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на строителството,  през  сухите и топли периоди.

- Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа.

Очаква се по време на строителството  да се повиши слабо шумувото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.

- Води

Характерът на дейността от реализацията на ПУП–ПРЗ не води до замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим. Не се очаква отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обекта.

Захранването на склада с вода ще се осъществи  от водопроводната мрежа на населеното място. Предвидено е отпадъчните води от складовата сграда да се заустват  във водоплътна изгребна  яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

- Почва и земни недра

Не се очаква  дейността на обектите да окаже отрицателно въздействие върху качествата на почвата и земните недра. За предотвратяване на евентуалното негативно влияние ще се предвиди  изготвяне на проект за рекултивация и проект за оползотворяване на хумусния пласт, съгласно изискванията на Закона за почвите.

- Ландшафт

Реализация на обектите, предмет на плана  няма да повлияе негативно върху ландшафта на района. За предотвратяване нарушаването на ландшафта на района се предвижда:

- Почистване на целия район от натрупаните по време на строителството отпадъци и недопускане замърсяване с такива при експлоатацията на обекта;

- Изготвяне на проект за  озеленяване на незастроената площ от имота, като озеленяването ще бъде  извършено с подходящи местни дървесни и храстови видове.

- Природни обекти, минерално разнообразие, биологично разнообразие и неговите елементи

При реализацията на ПУП-ПРЗ не се засяга компонента минерално разнообразие. Имотите, за които с настоящия ПУП-ПРЗ се предвижда промяна на предназначението на земята, не попадат в границите на защитена територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони  от мрежата НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие.  На територията, предмет на устройване не са установени природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитената зона „Река Марица“, както и находища на защитени растителни видове и местообитания на защитени животински видове. В нея липсват природни местообитания от приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие.

- Отпадъци, които се очаква да се генерират

При строителството на обектите в новооброзуваните УПИ  се очаква образуването на:

Строителни отпадъци – неопасни, които ще се събират на отделена  за целта площадка и ще се извозят на депо за строителни отпадъци посочено от Община Първомай.

Земни маси от изкопни работи – неопасни. Ще се използуват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка.

Функционирането на фотоволтаичната централа не е свързано с генериране на 	отпадъци.	Събирането, съхранението, транспортирането на евентуални отпадъци при монтажа на панелите ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

При строителството и реализацията, както и при експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границата на имота.

Площадката ще бъде оградена, обозначена и няма да бъде източник на значими емисии във въздуха и водите.

На територията на обекта не се очаква формиране на опасни отпадъци.

Не се очаква формиране на други отпадъци от дейността на обекта.

Реализацията на ПУП-ПРЗ с цел промяна предназначението на имотите и образуване 3 бр. УПИ  за  изграждане на 2 бр. ФЕЦ и склад за промишлени стоки, не се очаква да доведе  до замърсяване, увреждане или дискомфорт на компонентите на околната среда.

Във връзка с горе описаното може да се направи заключението, че при реализацията на ПУП-ПРЗ целяща промяна промяна предназначението на поземлени имоти 59080.60.282,  59080.75.1 не се очаква  отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и замърсяването или дискомфорта им.

- Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици  и др.

Към преписката са приложени скици на Поземлени имоти 59080.60.282,  59080.75.1, предмет на устройственото планиране се намират в землище на гр. Първомай, местност „Камбур кория мера“ - засегнатата територия и документи, свързани с ПУП-ПРЗ.

- Нормативни  изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана

При реализацията на ПУП-ПРЗ Възложителят ще спазва стриктно всички    нормативни изисквания, както и изискванията на компетентните органи, одобряващи реализацията на плана.

При реализация на дейностите, предвидени с настоящия ПУП-ПРЗ ще бъдат спазени на всички законови изисквания с цел свеждане до минимум вероятните  негативни въздействия върху компонентите на околната среда, а именно:

- Ще се изготви проект за оползотворяване на хумуса;

- Ще бъдат изпълнени изискванията на Закона за управление на отпадъците;

- По време на строително-монтажните дейности, строителните отпадъци ще се събират на определена площадка и своевременно ще се извозват на посочено от община Първомай място;

При спазване на законоустановените изисквания и мерки не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

За недопускане и предотвратяване на евентуални негативни въздействия при строителството  и експлоатацията се предвиждат следните мерки:

- При извършване на земни работи ще се поддържа необходимата влажност на земната основа чрез оросяване за намаляване на емисиите от прах, особено при ветрови условия;

- Ще се поддържа необходимата влажност на временните пътища и депа за земни маси;

- Строителните отпадъци и земни маси ще се депонират само на регламентирани депа, съгласувани с местните власти и своевременно да се извозват;

- Всички дейности с отпадъци, не притежаващи и притежаващи опасни свойства ще се извършват в съответствие със Закон за управление на отпадъците;

- Строителната механизация ще се поддържа в техническа изправност и ще бъде оборудвана с необходимите технически средства за редуциране на емисиите от изгорели газове и шум;

- Ще се осигури необходимото озеленяване на обекта оформяне на тревни площи, залесяване с подходящи дървесни и храстови видове.