Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ПЛОВДИВ У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение

От "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ"" ЕАД, УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на автомивка в гр.Пловдив и изпълнение на един тръбен кладенец, водата от който ще се ползва за нуждите на бъдещата автомивка и за оросяване на зелени площи на УМБАЛ ”СВЕТИ ГЕОРГИ” в пловдив”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждането на Автомивка с шест клетки. За нуждите на бъдещата автомивка ще се ползва вода от един проектен тръбен кладенец. Тръбният кладенец ще бъде изпълнен с дълбочина 20.0 m и с водовземна част, заложена в кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”.

Инвестиционното предложение е ново. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвижда се Автомивката да бъде разположена в имот ПИ 56784.510.249 по КККР на град Пловдив. Автомивката ще работи на самообслужване. В автомивката ще се обслужват предимно леки автомобили и бусове. Ще се предлага пълна гама услуги за миене и почистване на автомобила: комплексно почистване и външно миене, миене на двигател, пране на тапицерия, почистване и подхранване на кожен салон. Ще се използува специализирана техника с минимален разход на вода, както и миещи и перилни препарати, щадящи околната среда и здравето на работещите. В обекта няма да се съхраняват опасни вещества. За осигуряване нуждите от вода за бъдещата Автомивка ще бъде изпълнен тръбен кладенец с дълбочина 20.0 м. филтърната част на проектния тръбен кладенец ще бъде заложена в кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”. Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура УГБ-1ВС, шнеково, без промивната течност. В интервала от 0.00 до 20.00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри (200. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 х 100 mm. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. В интервала над обсипката, ще бъде изпълнен циментов тампонаж. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура във връзка с реализацията на ИП, тъй като достъпът до обекта ще се осъществява от вече съществуваща пътна връзка. Площадката не е застроена към настоящия момент и няма да се налага извършване на дейности по събаряне и разрушаване. Електрическото захранване на обекта ще се осъществи от електроразпределителната мрежа на EVN. Питейна вода ще бъде осигурена чрез свързване с водопроводната мрежа на град Пловдив. За осигуряване нуждите от вода за бъдещата Автомивка ще се ползва вода от проектен тръбен кладенец. Предвидено е отпадните води да се пречистват в кало-масло уловител, след което да се заустват в канализационната мрежа на Пловдив. Срокът за реализация на ИП ще бъде до края на 2023 година.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен или друг план дейности. Нормативно не се налагат други разрешителни освен разрешение за строеж и разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от директора на БД ИБР.

4. Местоположение:

Автомивката ще бъде построена в ПИ 56784.510.249 по КККР на град Пловдив. Тръбният кладенец ще бъде разположен също в имот ПИ 56784.510.249 по КККР на град Пловдив. Географските координати на тръбния кладенец в система WGS – 84 са: N 42(08' 18.30" E 24(42' 55.00". Имотът не попада в, и не засяга, защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони по Натура 2000. Най-близкият до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е защитена зона по директивата за местообитанията - река Марица, с код BG0000578, която се намира на около 800 m западно. В близост до обекта не се намират обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

За нуждите на бъдеща автомивка с шест клетки ще се ползва вода от един тръбен кладенец. Необходимото водно количество за нуждите на автомивката е, както следва: Q ср.ден. = 60 автомобила х 0.3 m3/автомобил = 18.0 m3/d; Q ср.год. = 18.0 m3/d х 365дни = 6570 m3/годишно. Годишното водно количество, необходимо за нуждите на автомивката, е Qгод.= 6570 m3/годишно. Водата от тръбния кладенец ще се ползва и за оросяване на 6800 m2 зелени площи, храсти и дървета. Поливането се осъществява през 6 месеца от годината, в периода от 01 май до 31 октомври. 6800 m2 х 5.0 l/m2 = 34000 l/поливка = 34.0 m3/поливка 34.0 m3/поливка х 30 поливки на месец = 1020 m3/месец 1020 m3/месец х 6 месеца = 6120 m3/годишно Годишното водно количество, необходимо за нуждите на бъдеща автомивка и оросяване на зелени площи, храсти и дървета на УМБАЛ ”СВЕТИ ГЕОРГИ”, е Qгод.= 12690 m3/годишно. Питейно-битовото водоснабдяване на УМБАЛ ”СВЕТИ ГЕОРГИ” се осъществява от водопроводната мрежа на град Повдив. Битовите отпадни води и отпадните води от автомивката, след преминаване през пречиствателно съоръжение, ще се заустват в канализационната мрежа на града. (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Битовите отпадни води и отпадните води от автомивката, след преминаване през пречиствателно съоръжение, ще се заустват в канализационната мрежа на град Пловдив. Не се очакват вещества, които да бъдат опасни и да са в контакт с подземните води. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха, които да бъдат замърсители:

От дейностите по изграждане на бъдещата автомивка не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха. По време на експлоатацията на обекта емисии ще се формират от автомобилите, посещаващи автомивката.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: Строителни отпадъци, формирани по време на строителството на обекта, ще се извозват до депо за строителни отпадъци, посочено от община Родопи. Сметосъбирането и сметоизвозването в района на територията е организирано от община Пловдив.

При експлоатацията на обекта се очаква да се формират следните видове отпадъци: утайки и емулсии - от почистването на каломаслоуловителя. отпадъци от опаковки - от доставка и употреба на консумативи, необходими за работата на автомивката. Отпадъците ще се събират разделено и ще се експедират по направления, съгласно нормативните хигиенни изисквания. Битовите отпадъци ще се съхраняват в контейнери и ще се предават ежедневно на фирма, притежаваща документи съгласно ЗУО. Шламът, получен при сондирането, ще се събира в яма, която ще бъде почистена и рекултивирана след приключване на сондажните работи. След приключване на сондирането, терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран. Предвидените мероприятия ще осигурят защита на околната среда и водите от замърсяване. При строителството и реализацията, както и при експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границата на имота. Площадката ще бъде оградена, обозначена и няма да бъде източник на значими емисии във въздуха и водите. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или дискомфорт на компонентите на околната среда.

9. Отпадъчни води:

Предвидено е битовите отпадни води и отпадните води от автомивката, след преминаване през пречиствателно съоръжение, да се заустват в канализационната мрежа на (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

При изграждане на обекта и експлоатацията му, предмет на настоящето инвестиционно предложение, не се очаква генериране на опасни химични вещества. (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях). І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): Прилагам: 1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/ общини, район/ райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 3. Други документи по преценка на уведомителя: 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб. 4. Електронен носител – 1 бр. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. ДАТА: април 2023 г. УВЕДОМИТЕЛ: ..................................