Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – Пловдив У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение

От "ГОЛДШИЛД" ЕООД, УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че "ГОЛДШИЛД"ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелените площи, храсти и дървета на Предприятие за производсво на биологичен сайдер и други ферментирали напитки от биологични плодове с прилежаща дегустационна зала, складови помещения и административни офиси”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението За оросяване на зелените площи, храсти и дървета на Предприятие за производсво на биологичен сайдер и други ферментирали напитки от биологични плодове с прилежаща дегустационна зала, складови помещения и административни офиси е проектиран един тръбен кладенец. Тръбният кладенец ще бъде изпълнен с дълбочина до 110.0m. Водовземната част на кладенеца ще бъде заложена в докамбрийския пукнатинен водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G00000Pt050 „Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс”.

Инвестиционното предложение не е ново. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши по метода пневмо – ударно сондиране. В интервала от 0.00 до 110.00 m ще бъде спусната колона от стоманени тръби и филтри Ø139.7/5.5. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1.5 х 100 mm. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. В интервала над обсипката, ще бъде изпълнен циментов тампонаж. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура във връзка с реализацията на ИП, тъй като достъпът до обекта се осъществява от вече съществуваща пътна връзка. Електрическото захранване на обекта ще се осъществи от електроразпределителната мрежа на EVN.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Нормативно не се налагат други разрешителни освен разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от директора на БД ИБР.

4. Местоположение:

Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот ПИ 03304.18.1388 по КККР на с.Белащица, община Родопи, област Пловдив. Географските координати на проектния тръбен кладенец в система WGS – 84 са: N 42°03'39.886" E 24°44'18.925". (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Водата от кладенеца ще се ползва за оросяване на 5.0 дка паркова среда (зелени площи, храсти и дървета). Напояването ще се извършва в периода 01 май -31 октомври. Q ср.ден. = 5000 m2 х 5.0 l/m2 = 25000 l/поливка = 25 m3/поливка; Q ср.мес. = 25 m3/d х 30 поливки/месец = 750 m3/месец. Q ср.год. = 750 m3/месец х 6 месеца = 4500 m3/годишно. Необходимото годишно водно количество, за оросяване на 5.0 дка паркова среда е Qгод.= 4500 m3/годишно. Необходимото средноденонощно водно количество е Qср.дн.= 0.14 l/s. Питейно-битовото водоснабдяване на работещите ще се осъществява от водопроводната мрежа на с.Белащица. Отпадните води ще се отвеждат до локално пречиствателно съоръжение. Пречистените до втора категория приемник води, ще постъпват в пластмасови подземни резервоари, с вместимост по 12 m3, монтирани паралелно до пречиствателното съоръжение. Утайките от локалното пречиствателно съоръжение е предвидено да се предават за оползотворяване о лицензирана за тази дейност фирма, на база сключен договор. Електрическото захранване на обекта ще се осъществява от електроразпределителната мрежа на EVN. (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват вещества, които да бъдат опасни и да са в контакт с подземните води. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха, които да бъдат замърсители:

………………………………не се очакват………………………………………………………

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Шламът, получен при сондирането ще се отвежда, по шламо-прахоуловител, до утайна яма. Предвидените мероприятия ще осигурят защита на околната среда и водите от замърсяване.

9. Отпадъчни води:

Отпадните води ще се отвеждат до локално пречиствателно съоръжение. Пречистените до втора категория приемник води, ще постъпват в пластмасови подземни резервоари, с вместимост по 12 m3, монтирани паралелно до пречиствателното съоръжение. Утайките от локалното пречиствателно съоръжение е предвидено да се предават за оползотворяване о лицензирана за тази дейност фирма, на база сключен договор. (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

………………………… не се очакват ......................................................................................... (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)1142

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви): Прилагам: 1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/ общини, район/ райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 3. Други документи по преценка на уведомителя: 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб. 4. Електронен носител – 1 бр. ( Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. ( Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. Дата: юни 2023 г. Уведомител:………………………. (подпис)