|  | към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) |
| --- | --- |
| ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛОВДИВ У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение |
| От „Амер Спортс България“ ЕООД УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР |
| Уведомяваме Ви, че „Амер Спортс България“ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изпълнение на два тръбни кладенеца за нуждите на бъдещ Завод за производство на ски в Асеновград. Единият – черпещ тръбен кладенец, водата от който ще се ползва за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им, за технологични нужди и оросяване на зелени площи (водоснабдяване за други цели), а другият - поглъщащ тръбен кладенец – за реинжекция на термално замърсените води от охлаждането на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им. |
| Характеристика на инвестиционното предложение: |
| 1.Резюме на предложението За нуждите на бъдещ Завод за производство на ски в Асеновград са проектирани два тръбни кладенеца. |
| Кладенците ще бъде изпълнени с дълбочина до 24.0m. филтърната част на проектните тръбни кладенци ще бъде заложена в кватернерния, пролувиален, водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”. Инвестиционното предложение не е ново. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) |
| 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: |
| Сондирането на проектните тръбни кладенци ще се извърши по метода пневмо – ударно сондиране. В интервала от 0.00 до 24.00 m ще бъде спусната колона от стоманени тръби и филтри Ø168.3/6.3. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1.5 х 100 mm. |
| 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: |
| Нормативно не се налагат други разрешителни освен разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения и разрешително за ползване на подземен воден обект за реинжекция на термално замърсените води от климатичната исталация от директора на БД ИБР. |
| 4. Местоположение: |
| Заводът за производство на ски ще бъде построен в северната част на Асеновград, западно от река Чепеларска - в ПИ 00702.506.894 по по КККР на град Асеновград. Имотът е в регулацията на гр.Асеновград и е с напълно изградена и работеща инфраструктура, която ще се запази и ползва. Проектните тръбни кладенци ще бъдат изпълнени в западната част на имот ПИ 00702.506.894 по КККР на град Асеновград. географските координати на проектните тръбни кладенци в система WGS – 84 са: ТК черпещ - N 42°01'33.334" E 24°52'11.825" ТК поглъщащ - N 42°01'35.040" E 24°52'10.919" (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: |
| Водата от черпещия тръбен кладенец ще се ползва за следните нужди: за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им. Това е необходимо в технологичният процес на пресоване на ски, което се изпълнява на 14 броя ХС преси. Температурата на формите по време на пресоване достига 160°С. Като топлоносител се използва диатермично масло с температура около 160°С, подгряването на това масло се извършва от маслогреен котел. Преди да бъде извадена така формованата ска е необходимо матрицата със ската да бъдат охладени до стайна тепература. За тази цел като студо носител се използва оборотна омекотена вода с температура около 16÷18 °С. Схемата функционално може да бъде разделена на два кръга: Кръг за охлаждане на ХС преси, при който посредством помпа с честотно управление се подава нужното количество студена вода от студения резервоар към съответната преса, която е в охладителен цикъл. Загрятата от охлаждането вода, по тръбопровод под пода, се връща в топлият резервоар. Този кръг е от отворен тип и по тази причина е необходимо доливане с омекотена вода. Количеството е около 0.3 м3/ден. При сегашната технология това количество прясна вода се взема от питейния водопровод. Предложението е след въвеждане в експлоатация на ТК (черпателен), омекотителната станция за доливане да се захрани с вода от кладенеца. Q ср.год.(1.1.) = 0.3 m3/ден х 252 раб.дни = 75.6 m3/годишно. Кръг за охлаждане на подземния резервоар със студена вода. Съществуващото решение е посредством помпа с честотно управление се подава вода от топлият резервоар, през водно/воден топлообменник към студения резервоар. Охладителната страна на топлообменника е свързана към въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат с охладителна мощност Qc= 397 kW. С цел подобряване на енергийната ефективност и намаляване на вредните емисии (CO2 и фреони), Инвеститора планира като основен източник на студ да се използва температурата на подземната вода от ТК (черпателен). Q ср.год.(1.2.) = 21.6 m3/час x 20 часа/ден х 252 раб.дни = 108 864 m3/годишно Необходимото общо годишно водно количество за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им e Q ср.год. = 108 939.6 m3/годишно. Необходимият общ средноденонощен дебит е Qср.дн.= 3.45 l/s (Q = 298.5 m3/d). Разхода на вода за технологични нужди (водоснабдяване за други цели) e, както следва: В процеса на изработване на ските се използват канчета за нанасяне на лепило. Измиването на тези канчета с лепило се извършва на мивка с гореща вода. Отпадната вода (до 0.2 м3/ден) се събира в две утаителни шахти без връзка към канализация, като съдържанието им се предава на лицензирана фирма въз основа на договор за предаване на отпадъци. При сегашната технология мивката за измиване на канчета е захранена от питейния водопровод. Предложението е след въвеждане в експлоатация на ТК (черпателен), мивката да се захрани с вода от сондажа. Q ср.год.(2.1.) = 0.2 m3/ ден х 252 раб.дни = 50.4 m3/годишно За дизайна на ските се използва процес на ситопечат. Ситопечатът е процес на прехвърляна на изображение от един цвят върху пластмасово фолио посредством сито (шаблон). Тези сита е необходимо да бъдат измивани периодично или при смяна на дизайна. В процеса им на измиване се състои от отделни етапи, които са подробно описани в технологията. С цел повишаване на качеството на дизайна на ските, финалното измиване на ситата се извършва с водоструйка. Това измиване се извършва на специализирано работно място оборудвано със светлинен екран и водоплътна вана. След измиването на ситото водата преминава през локална утаително-пречистваща система, преди да бъде заустена в градската канализация. При сегашната технология водоструйката за измиване на сита е захранена от питейния водопровод. Предложението е след въвеждане в експлоатация на ТК (черпателен), водоструйката да се захрани с вода от сондажа. Q ср.год.(2.2.) = 1.5 m3/час x 16 часа/ден х 252 раб.дни = 6 048 m3/годишно За оросяване на зелените площи - 950 m2 в периода 01.05 - 31.10., 6 месеца (120 дни) Q поливка = 950 m2 х 5,0 l/m2 = 4 750 l/ поливка = 4,75 m3/поливка; 4,75 m3/ поливка х 120 поливки през сезона = 570 m3/сезон = 570 m3/годишно Необходимото общо годишно водно количество за водоснабдяване за други цели e Qгод(2) = 6 668.4 m3/годишно Необходимият общ средноденонощен дебит е Qср.дн.= 0.21 l/s (Q = 182.7 m3/d). Необходимото общо годишно водно количество за нуждите на Завод за производство на ски, при „Амер Спортс България“ ЕООД е Qгод.= 115 608 m3/годишно. Необходимият общ средноденонощен дебит е Qср.дн.= 3.67 l/s (Q = 316.7 m3/d). Водата от кладенеца ще се ползва и за противопожарни нужди. За целта е проектиран противопожарен резервоар, с обем V = 420 m3, който ще се пълни от тръбния кладенец. Питейно-битовото водоснабдяване на Завод за производство на ски, при „Амер Спортс България“ ЕООД ще се осъществява от водопроводната мрежа на гр.Асеновград. (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) |
| 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват вещества, които да бъдат опасни и да са в контакт с подземните води. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха, които да бъдат замърсители: |
| ………………………………не се очакват……………………………………………………… |
| 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: |
| Шламът, получен при сондирането ще се отвежда, по шламо-прахоуловител, до утайна яма. Предвидените мероприятия ще осигурят защита на околната среда и водите от замърсяване. |
| 9. Отпадъчни води: |
| Отпадните води от охлаждането - термално замърсените води, ще се реинжектират в поглъщащия кладенец. Отпадните води от измиването на инструменти при ХС преси, ще се събират в две утаителни водоплътни шахти без връзка към канализация, като съдържанието им ще се предава на лицензирана фирма въз основа на договор за предаване на отпадъци. Битовите отпадни води ще се заустват в канализационната мрежа Асеновград. (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) |
| 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: |
| ………………………… не се очакват ......................................................................................... |