|  | Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) |
| --- | --- |
| ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ Пловдив У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение |
| От „ЗИЕС ЮРЪП“ ЕООД УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР |
| ЗИЕС ЮРЪП‘‘ ЕООД, гр. София има следното инвестиционно предложение за изграждане на „Предприятие за производство на алуминиеви части и части и принадлежности за автомобили“ в УПИ 21.276 - смесено многофункционално застрояване, земл. с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив”. |
| Характеристика на инвестиционното предложение: |
| 1.Резюме на предложението За нуждите на бъдещo “Предприятие за производство на алуминиеви части и части и принадлежности за автомобили“ в УПИ 21.276 (ПИ 61412.21.276) - смесено многофункционално застрояване, землище на с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив е проектиран един тръбен кладенец. |
| Тръбният кладенец ще бъде изпълнен с дълбочина до 25.0 m и водовземна част, заложена в кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”. Инвестиционното предложение не е ново. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) |
| 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: |
| Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура с обратна циркулация на промивната течност – чиста вода. В интервала от 0.00 до 25.00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри ( 200. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1,5 х 100 mm. В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. В интервала над обсипката, ще бъде изпълнен глинест тампонаж. |
| 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: |
| Нормативно не се налагат други разрешителни освен разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, от директора на БД ИБР. |
| 4. Местоположение: |
| Бъдещoто Предприятие за производство на алуминиеви части и части и принадлежности за автомобили е проектирана в УПИ 21.276 - смесено многофункционално застрояване, по КК на с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив. Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен също в имот УПИ 21.276 - смесено многофункционално застрояване (ПИ 61412.21.276), по КК на с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив. Географските координати на проектния тръбен кладенец в система WGS – 84 са: N 42°11'00.023 E 24°39'15.605'' (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: |
| Водата от тръбния кладенец ще се ползва за: Промишлено водоснабдяване. Водата ще се влага в процеса на пасивация и почистване на матрици. - необходимото количество вода за един работен цикъл е 100 m3, като за ден минават 3 работни цикъла. 100 m3 на цикъл х 3 цикъкла на ден = 300 m3/d ; 300 m3/d х 264 дни = 79200 m3/год. - за напилване на басейн с обем V =300 m3 - Басейнът се пълни еднократно и се допълва с 10 % от обема всеки ден. Първоначално напълване - 300 m3. Допълване 10% от обема – 30 m3 х 365 пъти = 10 950 m3/сезон. Общо водно количество – 11 250 m3/годишно. за напилване на буферен резервоар с обем V =20 m3 към омекотителна инсталация Буферният резервоар ще се пълни 2 пъти в седмицата и ще се допълва с 10 % от обема всеки ден. Напълване - 20 m3 х 2 пъти в седмицата = 40 m3/седмица; 40 m3/седмица х 4 седмици = 160 m3/месец; 160 m3/месец х 12 месеца= 1920 m3/год . Допълване 10% от обема – 2 m3 х 365 пъти = 730 m3/год. Общо водно количество – 2650 m3/годишно оросяване на 8000 m2 зелени площи в периода 1 май – 30 октомври. Q ср.ден. = 8000 m2 х 10.0 l/m2 = 8000 l/поливка = 80.0 m3/поливка; Q ср.мес. = 80.0 m3/d х 30 поливки/месец = 2400 m3/месец; Q ср.год. = 2400 m3/месец х 6 месеца = 14400 m3/годишно. Необходимото годишно водно количество за оросяване на зелените площи е Qгод.= 14 400 m3/годишно. Необходимото общо годишно водно количество за промишлено водоснабдяване и за оросяване на зелените площи на “Предприятие за производство на алуминиеви части и части и принадлежности за автомобили“ в УПИ 21.276 - смесено многофункционално застрояване, землище на с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив е Qгод.= 107 500 m3/годишно. Питейно-битовото водоснабдяване ще се осъществява от новопроектиран уличен водопровод PE-HD160 PN10 източно от имота по път – ПИ 61412.18.206/61412.18.198. Предвижда се проектиране и изграждане на разделна площадкова канализационна мрежа. Условно чистите води от покрива ще се заустват в отводнителен канал в ПИ 61412.21.166 по КККР на с. Радиново, вид собственост Държавна частна, НТП – отводнителен канал. Битовите отпадъчни води ще се събират в изгребна яма, която периодично ще се обслужва от специализирана фирма. Оборотните води от почистането на матрици ще се предават на специализирана фирма. (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) |
| 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват вещества, които да бъдат опасни и да са в контакт с подземните води. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха, които да бъдат замърсители: |
| ………………………не се очакват……………………………………………………… |
| 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: |
| Шламът, получен при сондирането ще се събира в яма, която ще бъде почистена и рекултивирана след приключване на сондажните работи. След приключване на сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран. Предвидените мероприятия ще осигурят защита на околната среда и водите от замърсяване. |
| 9. Отпадъчни води: |
| Предвижда се проектиране и изграждане на разделна площадкова канализационна мрежа. Условно чистите води от покрива ще се заустват в отводнителен канал в ПИ 61412.21.166 по КККР на с. Радиново, вид собственост Държавна частна, НТП – отводнителен канал. Битовите отпадъчни води ще се събират в изгребна яма, която периодично ще се обслужва от специализирана фирма. Оборотните води от почистането на матрици ще се предават на специализирана фирма (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) |
| 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: |
| ………………………… не се очакват ............................................................................................... |