ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

Гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от

- СТ.ДЕЛЧЕВ,

- Н.КРЕМЕНАРОВ,

- Д.ГУШЕВ,

- И.ВАСИЛЕВ,

Уважаеми г-н Директор,

Уведомяваме Ви, че  СТ.ДЕЛЧЕВ, Н.КРЕМЕНАРОВ, Д.ГУШЕВ и И.ВАСИЛЕВ имат следното инвестиционно предложение:

ШЕСТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

в  УПИ 55.65 – жилищно строителство,

ПИ с идентификатор 47295.55.65 по КК на с. МАРКОВО,

местност КОНУ ДЕРЕ,  община РОДОПИ

Характеристика на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е за изграждане на ШЕСТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.

Площта на 55.65 – жилищно строителство е 3 337 кв.м.

Предвижда се в имота да бъдат изградени 6 / шест / еднофамилни жилищни сгради в имота, които ще са съответно 3 типови и 3 типови огледални на първите.

Всяка сграда е със застроена площ /ЗП/- 100,19 кв.м и разгъната застроена площ /РЗП/- 279,99 кв.м., като общата застроена площ /ЗП/ е 600,14 кв.м и общата разгъната застроена площ /РЗП/ е 1 679,94 кв.м.

Новопроектираните сгради са решени на две надземни и едно полуподземно ниво.

Транспортният достъп до имота се осъществява по полски път с идентификатор 47295.55.40, разположен на северно от имота.

За осъществяването на инвестиционното намерение електрозахранването на имота ще се осъществи чрез полагане на нова кабелна линия 20 kV по съгласувано трасе от ТНН на КРУ на БКТП „Царевец“, КЛ СрН на извод СН „Марково”, подстанция „Христо Ботев” до ново стандартизирано до нов БКТП монтиран на имотна граница.

В близост до имотa няма изградени водоснабдителна и канализационна мрежа.

Водоснабдяването на площадката ще се осъществява от съществуващ локален водоизточник на подземни води, попадащ в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013. В шахтата със сондажа след потопената помпа се предвижда водомерен възел. Сондажния кладенец ще бъде с дълбочина до 20 м. Максималният проектен дебит на сондажа, съобразен с хидрогеоложките проучвания  ще бъде 1,1 л./сек. и необходимо годишно водно количество по време на експлоатация до1752 куб. м.

Водните количества ще се използват за други цели - измиване на външни и вътрешни площадки при необходимост.

Максимален разход на вода :

- средноденонощен дебит до 1,1 л./сек.

- годишно водно количество до  1752 куб.м./год.

- върхов проектен дебит до 1,1 л./сек.

Водоприемната част на сондажа е бъде изградена от PVC тръби с диаметър ⌀140.

По време на строителството не се предвижда ползване на водни количества от сондажният кладенец.

Водата за питейни нужди ще се осигурява на база сключен абонаментен договор  за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери.

В населеното място няма изградена канализационна мрежа.

В имота ще се формират само битови-отпадъчни води. Предвидено е отпадните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Дъждовните води от покривите ще се поемат от зелените площи в имота посредством водосточни тръби. Дъждовни води от настилки не се формират, защото се предвиждат на тревна фуга.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

- Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение е за изграждане на ШЕСТ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.

Площта на 55.65 – жилищно строителство е 3 337 кв.м.

Предвижда се в имота да бъдат изградени 6 / шест / еднофамилни жилищни сгради в имота, които ще са съответно 3 типови и 3 типови огледални на първите.

Всяка сграда е със застроена площ /ЗП/- 100,19 кв.м и разгъната застроена площ /РЗП/- 279,99 кв.м., като общата застроена площ /ЗП/ е 600,14 кв.м и общата разгъната застроена площ /РЗП/ е 1 679,94 кв.м.

Новопроектираните сгради са решени на две надземни и едно полуподземно ниво.

В конструктивно отношение сградите представляват монолитна стоманобетонова гредова конструкция.  Ограждащите външни и вътрешни преградни стени ще са изградени от керамични тухли с дебелина 25 см., 10 см. изолация и 25 см. каменна облицовка. Покритието на сградите ще се осъществи, чрез скатен покрив. Предвижда се цялостно топлоизолиране на сградите. Топлоизолационна система на сградите ще се изпълни от минерална вата. Предвидено е полагане на хидроизолации по покривите и около сградите в зоната на нулевия цикъл. Отводнителната система за покривните води – външно отводняване.

Предвижда се обработка на фасадите с каменна облицовка, едропръскана мазилка. Покривното покритие е решено, чрез дървен покрив.

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е в съответствие с действащия ПУП – ПРЗ за имота.

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо издаване на становище от РИОСВ-Пловдив.

- Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

УПИ 55.65 – жилищно строителство, ПИ с идентификатор 47295.55.65 по КК на с. МАРКОВО, местност КОНУ ДЕРЕ,  община РОДОПИ.

Сондажният кладенец ще има следните географски координати:

- В 42°03'57.124"  	 L 24°41'20.684"

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Предвид географското разположение на имота и характера на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия при изграждането и експлоатацията на транспортния достъп.

- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностaни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Водоснабдяването на площадката ще се осъществява от съществуващ локален водоизточник на подземни води, попадащ в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013. В шахтата със сондажа след потопената помпа се предвижда водомерен възел. Сондажния кладенец ще бъде с дълбочина до 20 м. Максималният проектен дебит на сондажа, съобразен с хидрогеоложките проучвания  ще бъде 1,1 л./сек. и необходимо годишно водно количество по време на експлоатация до1752 куб. м.

Реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството и експлоатацията е свързана с използването на вода и инертни материали.

Предвид характера на инвестиционното  предложение, осъществяването му няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

- Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвиждат производствени и/или други дейности, в резултат на които могат да бъдат емитирани  вещества, в т.ч приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

- Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Предвид характера на инвестиционното предложение при реализацията му не се предвиждат емисии от вредни вещества във въздуха.

- Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Строителни отпадъци, формирани по време на строителството на обекта, ще се извозват до депо за строителни отпадъци, посочено от община Родопи.

Сметосъбирането и сметоизвозването в района на територията - предмет на   инвестиционното предложение, е организирано от община Родопи.

При строителството и реализацията, както и при експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границата на имота. Площадката ще бъде оградена, обозначена и няма да бъде източник на значими емисии във въздуха и водите.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или  дискомфорт на компонентите на околната среда.

- Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

В населеното място няма изградена канализационна мрежа. В имота ще се формират само битови-отпадъчни води. Предвидено е отпадните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

- Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При изграждане на обекта и експлоатацията му, предмет на настоящето инвестиционно предложение не се очаква генериране на опасни химични вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Документ, доказващ обявяването на предложението на интернет страницата на Възложителя, ако има такава, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител -