ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

Гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „ТИ. ЕФ. ИНВЕСТ“ ООД,

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Уведомяваме Ви, че  „ТИ. ЕФ. ИНВЕСТ“ ООД има следното инвестиционно предложение:

СКЛАДОВА БАЗА ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ С ОФИС

и ИЗГРАЖДАНЕ НА  СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  - ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ

в  УПИ 21.1094 – производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност,

ПИ с идентификатор 47295.21.1094 по КК на с. МАРКОВО,

местност ГЕРЕНА,  община РОДОПИ

Характеристика на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е за изграждане на СКЛАДОВА БАЗА ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ С ОФИС и ИЗГРАЖДАНЕ НА  СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  - ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ.

Площта на УПИ 21.1094 е 4 719 кв.м.

Предвижда се в имота да бъде изграден складова база за строителни материали и метални изделия с офис на едно ниво със застроена площ /ЗП/- 2 654,60 кв.м и разгъната застроена площ /РЗП/- 2 654,60 кв.м.

В сградата ще се обособят на 6 / шест/ самостоятелни складови площи отделени с противопожарни стени, всяка от които се състои от едно складово помещение до което се достига посредством две пешеходни врати и една секционна врата, офис, съблекалня и санитарен възел.

Южно и северно от сградата се предвижда изграждането на открити паркоместа за персонала на склада и са посетители – клиенти.

В конструктивно отношение сградата ще се изгради от стоманена конструкция.

Ограждащите външни и вътрешни преградни стени ще се изградят от стенни термопанели и щендерна конструкция (гипскартонови стени). Покритието на сградата ще се осъществява, чрез изграждане на скатен покрив с всички необходими пластове за правилното функциониране. Предвижда се цялостно топлоизолиране на сградата от екструдиран полистирол и чрез фасадни термопанели.

Транспортният достъп до имота ще се осъществява от улица намираща се източно от имота.

За осъществяването на инвестиционното намерение електрозахранването на имота ще се осъществи чрез полагане на нова кабелна линия 20 kV по съгласувано трасе до нов БКТП, монтиран на имотна граница.

В близост до имота няма изградени водоснабдителна и канализационна мрежа.

Водоснабдяването на площадката ще се осъществява от съществуващ локален водоизточник на подземни води, попадащ в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013. Сондажния кладенец e с дълбочина до 32 м. Максималният проектен дебит на сондажа, съобразен с хидрогеоложките проучвания, ще бъде 5 л/сек. и необходимо годишно водно количество по време на експлоатация до 3 816 куб.м.

На устието на тръбния кладенец има изградена бетонова водомерна шахта, в която е инсталирано оборудването за експлоатация и мониторинг на сондажа.

Към момента тръбният кладенец не се експлоатира.

За съществуващият  локален водоизточник на подземни води са подадени заявление за регистрация на водовземни съоръжения от подземни води за стопански цели и заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения във Басейнова дирекция „Източно беломорки район“.

Водните количества ще се използват за други цели - измиване на външни и вътрешни площадки при необходимост.

Максимален разход на вода :

- среден годишен разход за други цели до 0,049 л./сек.

- среден годишен разход за поливане на зелени площи до 0,072 л./сек.

- годишно водно количество за други цели до 1 536 куб.м./год.

- годишно водно количество за поливане на зелени площи до 2 280 куб.м./год.

- средно денонощно водно количество за други цели до 0,185 л./сек.

- средно денонощно водно количество за поливане на зелени площи до 0,110 л./сек.

- общо необходимо водно количество за водоснабдяване на обект: “

Водоприемната част на сондажа е изградена от PVC тръби с диаметър ⌀200.

По време на строителството не се предвижда ползване на водни количества от сондажния кладенец.

Водата за питейни нужди ще се осигурява на база сключен абонаментен договор  за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери.

На площадката  няма да се формират производствени отпадъчни води и ще се формират само битови - отпадъчни води от санитарните възли в сградата.

Предвидено е битовите отпадни води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Битови -отпадъчни води от имота са  0,90 куб. м./ден.

Дъждовните води от откритите площи и паркинга ще се заустват в съществуваща дъждовна канализация, въведена в редовна експлоатация с Удостоверение № 77 / 07.08.2019 г.  за въвеждане в експлоатация от главния архитект на община Родопи.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

- Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение е за изграждане на СКЛАДОВА БАЗА ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ С ОФИС и ИЗГРАЖДАНЕ НА  СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  - ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ.

Площта на УПИ 21.1094 е 4 719 кв.м.

Предвижда се в имота да бъде изграден складова база за строителни материали и метални изделия с офис на едно ниво със застроена площ /ЗП/- 2 654,60 кв.м и разгъната застроена площ /РЗП/- 2 654,60 кв.м.

В сградата ще се обособят на 6 / шест/ самостоятелни складови площи отделени с противопожарни стени, всяка от които се състои от едно складово помещение до което се достига посредством две пешеходни врати и една секционна врата, офис, съблекалня и санитарен възел.

Южно и северно от сградата се предвижда изграждането на открити паркоместа за персонала на склада и са посетители – клиенти.

В конструктивно отношение сградата ще се изгради от стоманена конструкция.

Ограждащите външни и вътрешни преградни стени ще се изградят от стенни термопанели и щендерна конструкция (гипскартонови стени). Покритието на сградата ще се осъществява, чрез изграждане на скатен покрив с всички необходими пластове за правилното функциониране. Предвижда се цялостно топлоизолиране на сградата от екструдиран полистирол и чрез фасадни термопанели.

Водоснабдяването на площадката ще се осъществява от съществуващ локален водоизточник на подземни води, попадащ в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013. Сондажния кладенец e с дълбочина до 32 м. Максималният проектен дебит на сондажа, съобразен с хидрогеоложките проучвания, ще бъде 5 л/сек. и необходимо годишно водно количество по време на експлоатация до 3 816 куб.м.

На устието на тръбния кладенец има изградена бетонова водомерна шахта, в която е инсталирано оборудването за експлоатация и мониторинг на сондажа.

За съществуващият  локален водоизточник на подземни води са подадени заявление за регистрация на водовземни съоръжения от подземни води за стопански цели и заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения във Басейнова дирекция „Източно беломорки район“.

Към момента тръбният кладенец не се експлоатира.

Водните количества ще се използват за други цели - измиване на външни и вътрешни площадки при необходимост.

Максимален разход на вода :

- среден годишен разход за други цели до 0,049 л./сек.

- среден годишен разход за поливане на зелени площи до 0,072 л./сек.

- годишно водно количество за други цели до 1 536 куб.м./год.

- годишно водно количество за поливане на зелени площи до 2 280 куб.м./год.

- средно денонощно водно количество за други цели до 0,185 л./сек.

- средно денонощно водно количество за поливане на зелени площи до 0,110 л./сек.

- общо необходимо водно количество за водоснабдяване на обект:

Водоприемната част на сондажа е изградена от PVC тръби с диаметър ⌀200.

По време на строителството не се предвижда ползване на водни количества от сондажния кладенец.

Водата за питейни нужди ще се осигурява на база сключен абонаментен договор  за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери.

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е в съответствие с действащия ПУП – ПРЗ за имота.

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо издаване на становище от РИОСВ-Пловдив.

За реализацията на обекта се предвижда изграждането на сондажен кладенец.

- Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

УПИ 21.1094 – производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност, ПИ с идентификатор 47295.21.1094 по КК на с. МАРКОВО, местност ГЕРЕНА,  община РОДОПИ.

Сондажният кладенец има следните географски координати:

B 42⁰05'23.621''            L 24⁰43'38.559''

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Предвид географското разположение на имота и характера на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия при изграждането и експлоатацията на транспортния достъп.

- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностaни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Водоснабдяването на площадката ще се осъществява от съществуващ локален водоизточник на подземни води, попадащ в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013. Сондажния кладенец e с дълбочина до 32 м. Максималният проектен дебит на сондажа, съобразен с хидрогеоложките проучвания, ще бъде 5 л/сек. и необходимо годишно водно количество по време на експлоатация до 3 816 куб.м.

Реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството и експлоатацията е свързана с използването на вода и инертни материали.

Предвид характера на инвестиционното  предложение, осъществяването му няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

- Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвиждат производствени и/или други дейности, в резултат на които могат да бъдат емитирани  вещества, в т.ч приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

- Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Предвид характера на инвестиционното предложение при реализацията му не се предвиждат емисии от вредни вещества във въздуха.

- Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Строителни отпадъци, формирани по време на строителството на обекта, ще се извозват до депо за строителни отпадъци, посочено от община Родопи.

Сметосъбирането и сметоизвозването в района на територията - предмет на   инвестиционното предложение, е организирано от община Родопи.

Хартиените отпадъци (остатъци от кашони, етикети, хартиени опаковки на употребени суровини и материали) се предават за рециклиране на вторични суровини в съответните пунктове на фирма, притежаваща документи съгласно ЗУО.

Отпадналите фолио и други полимерни опаковъчни материали се събират отделно и се предават за рециклиране на вторични суровини в съответните пунктове, на фирми, притежаващи документи съгласно ЗУО .

Битовите отпадъци ще се съхраняват в контейнери и ще се предават ежедневно на фирма, притежаваща документи съгласно ЗУО.

При строителството и реализацията, както и при експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границата на имота. Площадката ще бъде оградена, обозначена и няма да бъде източник на значими емисии във въздуха и водите.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или  дискомфорт на компонентите на околната среда.

При изграждането и монтажа на сондажния кладенец не се очаква генериране на отпадъци.

- Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

В населеното място няма изградена канализационна мрежа.

На площадката  няма да се формират производствени отпадъчни води и ще се формират само битови - отпадъчни води от санитарните възли в сградата.

Предвидено е битовите отпадни води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

Битови -отпадъчни води от имота са  0,90 куб. м./ден.

Дъждовните води от откритите площи и паркинга ще се заустват в съществуваща дъждовна канализация, въведена в редовна експлоатация с Удостоверение № 77 / 07.08.2019 г.  за въвеждане в експлоатация от главния архитект на община Родопи.

- Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При изграждане на обекта и експлоатацията му, предмет на настоящето инвестиционно предложение не се очаква генериране на опасни химични вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Документ, доказващ обявяването на предложението на интернет страницата на Възложителя, ако има такава, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.