Становище по  екологична оценка №  ПВ – 3 –ІІІ /2010 г.

Относно: ПУП-ПРЗ  за промяна предназначението на земеделски имоти № 396001 и 396006 , землище на гр. Първомай   с цел „Монтаж на  фотоволтаична централа с мощност 5,1 МВтр

На основание чл.26, ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Съгласувам

ПУП  за промяна предназначението на земеделски имоти № 396001 и 396006 , землище на гр. Първомай   с цел „Изграждане на  фотоволтаична централа с мощност 5,1 МВтр

Възложител :”Аква ММ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Зайчар” № 2

Кратка характеристика на плана:

Разглеждания план цели да се извърши промяна предназначението на земеделска земя и да се конкретизира устройството и за изграждане на  фотоволтаична централа с мощност 5,1 МВтр.  Земята е ІХ категория при неполивни условия с начин на трайно ползуване „пасище, мера”.      Устройствените показатели на ПУП-ПРЗ са следните :

- Плътност на застрояване /Пл / -до 60 %

- Интензивност на застрояване /Кинт / - до 1

- Минимална озеленена площ - 40%

- Кота корниз – до 6 м.

Фотоволтаичната централа ще се състои от:

- Фотоволтаични модули-панели. Съставени са  от множество соларни клетки, осигуряващи директното преобразуване на слънчевата радиация в електродвижещо напрежение и създаване на електрически ток. Свързани са последователно с цел повишаване на напрежението на първичния ток.

- Модулите се свързват кабелно един към друг в обособени групи.

- Инвертори - получената  от модулите еленергия е правотокова и преобразуването и в променливотокова с цел транспортиране до мрежата на НЕК,  се извършва в т.н. Задължителен елемент в централния инвертор е системата за автоматично изключване, както и електроника, следяща в реално време  параметрите  на електическата мрежа.

- Електропроводна линия, свързваща фотоволтаичната централа със националната електроразпределителна мрежа на „НЕК”.

Присъединяването към електроразпределителната мрежа, съгласно представено становище на „ЕВН –България”  ще  се извърши чрез изграждане на електропроводна линия до ЖР стълб на ВЛ 20 КV „Искра”, п/ст „Първомай”.

Поради следните мотиви:

- Представения доклад за екологична оценка на ПУП-ПРЗ оценява потенциалните рискове и въздействия за околната среда в областите на действие и влияние на плана.

- При реализиране на предвижданията на плана, не се очаква като цяло влошаване на състоянието на околната среда и част от мероприятията са насочени  към подобряване на състоянието на околната среда.

  - Планът предвижда производство на електроенергия от възобновяем  източник- слънцето и е в унисон с политиката за ограничаване използуването на изкопаемите  горива.

  - В хода на проведената процедура по екологична оценка  не са постъпили писмени възражения , бележки и предложения по документацията на плана.

  - Възложителят е представил  писмо с изх. № 47-22-ПСК-0060/15.02-2010г. на Министерство на Здравеопазването гр. София, с което МЗ  съгласува ПУП-ПРЗ за имоти № 396001 и 396006 , землище на гр. Първомай   с цел „Изграждане на  фотоволтаична централа с мощност 5,1 МВтр.

  - Планът не засяга защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

- Имотите, предмет на разработка в ПУП-ПРЗ  са  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие на компонентите на околната среда.

- Не се засягат природни  местообитания и/или местообитания на видове, както и находища на редки и защитени растителни и животински видове.

и при следните мерки:

Общи мерки

Възложителят да изготвя годишен доклад по наблюдение и контрол при прилагане на плана, включително за мерките за предотвратяване, намаляване и отстраняване на отрицателните последици в резултат от прилагането на плана в резултат от прилагането на плана за период от 3 години . Същият  да се представя в РИОСВ – Пловдив не по-късно от 1 март на всяка следваща година.

I .Мерки  за  предотвратяване , намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите  необлагоприятни последствия от осъществяването на плана върху околната среда:

- Разполагането на модулите  на фотоволтаичната централа е необходимо да бъде проектирано така, че максимално да съхранява естествената растителност и да дава

възможност за свободни миграции на животинските видове. Препоръчваме панелите да

бъдат вдигнати над   цитираното в т. 1 ниво от земята –  1,5м  метра с оглед

минимизиране на ефекта от  засенчването.

- Засегнатата част  от имотите да бъде  рекултивирана, преди монтажа на централата

- При строителството да се използва съвременна строителна техника и машини, съобразени с габаритите на монтираните панели. Използването на възможно малогабаритни подемни и траспортни машнини ще минимизира отрицателното въздействие върху пасищния характер на имотите.

- Площта под фотоволтаичните панели да не се покрива с трайни настилки или инертни материали.

- Поддържането на тревната растителност под фотоволтаичните панели да се извършва без   използване на  химически препарати.

- Строително-монтажните дейности да се извършат извън активния размножителен период на животинските видове (01.04. – 30.06.).

- Оградата на обекта да се предвиди и изпълни с лека конструкция, ограничаваща достъпа на едри пашуващи домашни животни и хора, но с проходи за диви животни, характерни за района, за осигуряване на възможности за миграции и използване на трофичната база.

- Придвижването на тежкотоварната техника  при монтирането на соларните модули да става само по съществуващи пътища, като по никакъв начин не се допуска  отрицателни въздействия върху растителността и местообитанията в съседни поземлени имоти.

- Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от тежкотоварна техника.

- Да бъде извършено своевременно възстановяване на терена след прокарване на трасето за ел.провода. Същият да бъде прокаран по-възможност подземно.

- При необходимост от организиране на „жива” охрана на бъдещия обект, да се осигури тоалетна с водоплътна яма и регламентирано извозване на отпадните води или химическа тоалетна.

II . Мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана

| Компоненти и фактори на околната среда | Предвидени мерки/ условия за реализиране на плана | Срокове /период/ | Отговорен орган |
| --- | --- | --- | --- |
| Атмосферен въздух | Контрол относно вторично замърсяване на атмосферния въздух | По време на строителство | Възложител РИОСВ |
| Подземни води | Контрол на строителната техника за недопускане разлив на гориво-смазочни материали | По време на строителство | Възложител |
| Биологично разнообразие | - Контрол по спазване на изискванията на Закона за биологичното разнообразие Наблюдение и контрол по спазване на мерките за намаляване на екологичните щети | Постоянно Постоянно | РИОСВ Възложител РИОСВ |
| Физични фактори, Шум | Контрол на шумовите показатели | строителство | Възложител, РИОСВ |
| Отпадъци | Контрол относно нерегламентирано депониране на строителни отпадъци | Постоянно | Възложител Община |
| Културно-историческо наследство | Наблюдение и контрол при евентуално разкриване на исторически находки | При изкопни работи | Възложител Община |

При констатиране на неблагоприятни последствия върху околната среда да се предложат и предприемат своевременно мерки за възможното им остраняване.

......................                                                                                              23.08.2010г.

/инж.В.Атанасова/

Директор