МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЛОВДИВ

гр.Пловдив ,бул.”Марица”№ 122 тел./факс:032/62-89-94,

E-mail:riosv_plovdiv@dir.bg

РЕШЕНИЕ     №3-II /2006 год

по оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.19 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната   среда

ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционното предложение :

“Добив на инертни материали от речeн остров в коритото на р. Марица от км. 170+760 до км. 171+360” в землището на с. Чешнигирово, Община Садово

Възложител: Кмета на Община Садово

Седалище: гр. Садово,ул. „Иван Вазов”  №2, Община Садово

Кратко описание на инвестиционно  предложение:

Предвижда се добив  на инертни материали , които представляват  отложени наноси /баластра / до 5000 куб.м / год от речен остров  с обща площ 31,35дка ,като разгледания участък отстои на 1360м под заустването на р. Чая в р. Марица на км. 170 +760 до км.171 +360  ,  разположени изцяло  в коритото на река Марица , съгласно изготвен работен проект за добив по  II вариант.

Поради следните мотиви :

1. В представеният доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при експлоатацията на обекта.

В заключение експертите предлагат, въз основа на извършения анализ и оценка, одобряване на инвестиционното предложение при изпълнение на предложените мерки.

2. Проведени са консултации със заинтерисувани лица,осигурен е обществен достъп до доклада  и е проведена среща за обществено  обсъждане.Представен е протокол от общественото обсъждане .

Не са  получени  мотивирани възражения  от заинтерисувани лица по законосъобразност срещу осъществяването на инвeстиционното предложение.

И при следните условия  :

І.За  фазата на проектиране:

1.Да се предвиди съгласуване с Държавно лесничейство -Асеновград ползуването на земя  горски фонд на площ 100 кв.м. .

2.Да се подаде заявление  за издаване на разрешително за дейности с отпадъци по чл.37 от Закона за управление на отпадъците /ДВ.бр.86/2004 год. /.

3.Да се подаде заявление за издаване на разрешително за ползуване на воден обект по чл.46 от Закона за водите /ДВ.бр.67 /1999 год. /.

4. Да  се съгласува с  Общинска Администрация гр.Садово маршрута за транспортиране на иззетите материали до инсталацията за преработка  на  материала.

5. Да се извърши съгласуване с Общинска Администрация  Садово местоположението на инсталацията /имот № 000136 по КВС на с. Катуница /за преработка на баластрата , съгласно изискванията на Закона за устройство на териториите и съгласно изискванията на Наредба №7 на Министерство на здравеопазването  за хигиенните изисквания и здравна защита на селищната среда.

6. Да се извърши процедура за промяна на предназначението на земеделска земя, касаеща местоположението на присевната инсталация.

II.По време на строителството и преди въвеждане в експлоатация

1.Да се представи в РИОСВ- Пловдив  план за действие при аварийни ситуации, съгласуван с Гражданска защита, в който  да се отчете  и вероятността от възникване на природни бедствия.

2. Да се маркира  площта  на добива с трайни знаци на терена.

3.Да се осигури  оглед, съвместно с представители на РИОСВ-Пловдив, на мястото на добива  за всеки начален експлоатационен период при стриктно спазване на мерките, посочени в плана  за намаляване на отрицателните последици.

4. Да се отнеме и оползотвори хумусния слой на почвата за площадката на присевната инсталация.

##### III.По време на експлоатацията и извеждане  от експлоатация

1.Да не се извършва  добив на инертни материали /отложени наноси /  извън определената площ.

2.При  транспортиране  на материала да не  се допуска замърсяване на пътищата.

3. На обекта  да не се извършва  преработка на инертния материал.

4..Пътищата , по които ще се извършва транспортирането на иззетата маса да се трасират по съществуващите в момента за достъп до реката с цел запазване растителността по заливните тераси.

5.Да се извършва  оросяване по вътрешните пътища през сухите месеци на годината с цел предпазване от запрашаване.

6.Да се представи в РИОСВ- Пловдив утвърдения  работен проект за добив по II вариант.

7. Добива на наносните материали да се осъществява на ивици отдолу нагоре по течението , съгласно изготвения  работен проект.

8. Да се изгради локална реперно-възстановителна мрежа ,чрез която да се следят параметрите в изготвения проект.

9. Отпадъците от обекта  да бъдат предавани въз основа на сключен писмен договор, на лица притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ- Пловдив в срок до един месец след сключването им.

10.Да се извършат укрепителни мероприятия чрез изпълнение на съоръжение от върбови колове за вкореняване и плет от върбови вършини на брега на реката.

11. Изсичането на предвидената във втори вариант на  проекта дървесна  растителност да се извърши извън размножителния период./март-юни включително/

12.Да се извърши поетапно залесяване с  дървесна растителност по бреговете  на реката с бряст, бяла  ,черна топола и върба.

IV.План за изпълнение на мерките

| Мерки | Период/ фаза на изпълнение | Резултат |
| --- | --- | --- |
| 1.Изготвяне на работен проект за добив по ІІри вариант | Проектиране, преди издаване на разрешение за ползване на воден обект | Запазване на част от наносните образувания под формата на заливаема берма, с около 43% от съществуващата растителност. Предвиждане на биологично укрепване на новообразуваното кюне чрез окопни леси от върбови резници. |
| 2.Изграждане на локална реперно-възстановителна мрежа, свързана с държавната триангулачна мрежа | След получаване на разрешителното за ползване на воден обект, преди отпочване на работа по добива | Контрол на заложените в работния проект технически параметри |
| 3.Отлагане местата на напречните профили и границата на новопроектираното кюне | След изграждане на реперно-възстановителната мрежа преди отпочване на работа по добива | Спазване на проектните параметри |
| 4.Периодични геодезически замервания за установя-ване фактическите параметри и съпоставя-нето им с проектните | По време на добива – минимум един път годишно | Установяване на добитите количества баластра в съответствие с проектните параметри |
| 5.Биологично укрепване на новоформираното кюне чрез окопни леси от върбови резници | След приключване на добива в определен участък и в края на добива | Създаване на допълнителна растителност, която заедно със запазената естествена растител-ност създава условия за место-обитания на водолюбиви птици |
| 6.Премахване на изградените подходи към речното корито | След приключване на добива | Освобождаване на речното корито и възстановяване на брега на реката |

На  основание чл.99 , ал.8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие , ако в срок  5години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 14-дневен срок по    реда на Административнопроцесуалния кодекс.При промяна на възложителя новият възложител , съгласно чл.99, ал.7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ- Пловдив.

При констатиране на неизпълнение на условията в решението по ОВОС , виновните лица носят отговорност , съгласно чл.166 , т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Дата :21.09.06 год..				Директор 		/П/

/И.Йотков /