МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-СОФИЯ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЛОВДИВ

гр.Пловдив ,бул.”Марица”№ 122 тел./факс:032/62-89-94,

E-mail:riosv_plovdiv@dir.bg

Решение  № 3-IV/2007 год.

по оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда и чл.19 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната    среда	на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии

Одобрявам

Осъществяването на инвестиционното предложение :

„Малка водноелектрическа централа „Лозята 1 “ на канал М1 „Въча “ в имот № 016642 в землището на с. Устина , Община Родопи по  втори вариант по отношение на застроеното водно количество Q-18куб.м /сек и съгласно Областния план  на Пловдивска област за водоснабдяване на Пловдив

Възложител: „ Брестиом “ АД гр. София

Седалище: гр. София, бул. „Тотлебен „ №30-32 , ет.7

Кратко описание на инвестиционно  предложение:

Инвестиционното предложение предвижда използуването водите от изравнител „Кричим “ преди постъпването им в магистралния напоителен канал М1 Въча. С изграждането  на централата тази енергия ще се оползотвори за производство на ел. енергия без да се нарушава режима на работа на канала.

Съоръженията на Хидровъзел „Кричим “ – изравнител с обем 850000 куб.м и магистрален канал М1 Въча се експлоатират  от „ Напоителни системи “ ЕАД клон Пловдив.Възложителят  на предложението е получил съгласие за построяването на водовземни съоръжения за МВЕЦ „Лозята 1” от Министерство на земеделието и горите.

МВЕЦ  „Лозята 1 “ представлява подязовирна централа , вземаща вода от изравнител „Кричим “ с обем 850000 куб.м., като схемата включва  водовземно съоръжение и сградоцентрала.

В доклада са разгледани три варианта  по отношение на местоположението на централата  , като е избран трети вариант , в който сградоцентралата ще се разположи в имот № 016642 , собственост на дружеството , намиращ се северно  от изравнителя над шосето Кричим-с. Устина , като при този вариант се осигурява  необходимото  отстояние от пътното платно и не се налага пресичане на преливника на  изравнителя.

В доклада са разгледани са и два варианта по отношение  на водовземането от изравнител „ Кричим “ , като  при сравняване на вариантите   е приет втори вариант.

Поради следните мотиви :

1. В представеният доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при експлоатацията на обекта.

В заключение експертите предлагат, въз основа на извършения анализ и оценка, одобряване на инвестиционното предложение при изпълнение на предложените мерки

2.Осигурен е обществен достъп до доклада  и е проведена среща за обществено  обсъждане.Представен е протокол от общественото обсъждане и становище  на възложителя по изразените становища и мнения.

Не са  получени  мотивирани възражения  от заинтерисовани лица по законосъобразност срещу осъществяването на инвeстиционното предложение.

И при следните условия  :

І.За  фазата на проектиране:

1.Да се изготви работен проект , съгласно втори вариант по отношение на застроеното водно количество Q  -18куб.м/сек.  и се прецизира работата на централата   , която да отговаря на водостопанската схема на Южна България, в т.ч  и изтотвящите се в момента прединвестиционни проучвания за обект :

„ Водоснабдяване на гр. Пловдив “ , гр. Хасково, и прилежащите  им Общини от каскада „ Въча “ , както и други разработки, касаещи този обект.

2 В работния проект  да се гарантира  минималното водно количество в коритото на р. Въча в участъка след водохващането за изравнител „Кричим “като се съобрази с издаденото разрешително № 003601 /31.03.05 год за МВЕЦ „Лозята “, собственост на същия възложител.

3. Работния проект да се съгласува с „Напоителни системи “ ЕАД-клон Пловдив

4.  Да се изготви проект за отнемане и оползотворяване на хумусния слой на почвата .

5. Да се изготви проект за озеленяване на площадката на централата  с подходяща растителност  с цел намаляване на шумовите въздействия .

6. Работният  проект  за преминаване на напорния тръбопровод   и комуникационния проект да се съгласува с Областно пътно управление.

7. Да се  получи разрешително за водоползуване от язовир Въча  с цел добив на електроенергия.

8. Да се подаде заявлениев РИОСВ-Пловдив за издаване на разрешително за дейности с отпадъци  по чл.37 от ЗУО

9.Площадката на МВЕЦ да се съгласува , съгласно изискванията  на чл.6 , ал.1 от Наредба №7 на Министерство на здравеопазването  за хигиенните изисквания за здравна защита на селищна среда  / ДВбр.46 /1992 год. изм. и доп. Бр.20 /1999год. /

#### II.По време на строителството и преди въвеждане в експлоатация

1.Да се представи в РИОСВ- Пловдив  план за действие при аварийни ситуации, съгласуван с Гражданска защита .

2.По време на строителството да се предвиди оросяване на  строителната площадка  /особено през летния сезон / с цел намаляване на праховото замърсяване.

3. Строително-монтажните работи  по изграждането  на водовземното и заустващо съоръжение да се изпълнят  извън поливния сезон и да се съгласуват с

„ Напоителни системи “ЕАД-клон Пловдив

III.По време на експлоатацията и извеждане  от експлоатация

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив за съгласуване  план за собствен мониторинг  на преработените водни маси от ценралата .

2. Да  се гарантира оводняването на коритото на р. Въча под водохващането на изравнител „ Кричим “ като се изпуска необходимото екологично водно количество в размер на 1,8 кубм / сек. съобразено с Разрешително № 003601/31.03.2005год.

3.Отпадъците от обекта  да бъдат предавани въз основа на сключен писмен договор, на лица притежаващи разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително.

Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ- Пловдив в срок до един месец след сключването им.

IV. Мерките по чл.96,ал.1т.6 от Закона за опазване на околната среда

| № | Мерки | Период/ фаза на изпълнение | Резултат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прецизиране работата на централата по втори вариант – Qзастр=18м3/с и годишна водна маса до Wгод=422,7.106м3 | Проектиране, преди издаване на разрешително за водоползване | Съобразяване с приета-та водостопанска схема на Южна България и областния план за водоснабдяване на гр. Пловдив от каскада “Въча” |
| 2 | Изготвяне на проект за озеленяване на площадката на централата | Проектиране, преди издаване на разрешение за строеж | Намаляване на шума от централата и вписване в околния ландшафт |
| 3 | Съобразяване на СМР по изграждане на водовземно съоръжение и заустващо съоръжения (долна вада) с напоителния сезон, съгласу-вано с “Напоителни системи” ЕАД, клон Пловдив | По време на строителството | Ненарушаване водопо-даването за напояване на селскостопанските площи по време на поливния сезон |
| 4 | Оросяване на строителната площадка по време на извършване на изкопни и транспортни работи | По време на строителство | Намаляване на прахо-вото замърсяване на атмосферния въздух |
| 5 | Извозване на излишните земни маси и строителни отпадъци на места определени от Община Родопи | По време на строителството | Недопускане замър-сяване на нерегламен-тирани места със строителни отпадъци |
| 6 | Изготвяне на фирмена програма за управление на отпадъците и получаване на разрешително за дейности с отпадъци, съгласно чл.37 от ЗУО от РИОСВ - Пловдив | Преди въвеждане на обекта в експлоатация | Ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда |
| 7 | Изграждане на система за мониторинг на преработваните водни маси от централата | Преди въвеждане на обекта в експлоатация | Осъществяване контрол върху използването на разрешените за прера-ботка водни маси |
| 8 | Гарантиране пропускането на екологичното водно количест-во за оводняване коритото на р.Въча под водохващането за изравнител “Кричим” | По време на експлоатация | Осигуряване на необходимите условия за развитие на речната флора и фауна |

На  основание чл.99 , ал.8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие , ако в срок  5години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Заинтерисуваните лица могат да обжалват решението по    реда на Административно процесуалния кодекс.При промяна на възложителя новият възложител , съгласно чл.99, ал.7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ- Пловдив.

При констатиране на неизпълнение на условията в решението по ОВОС , виновните лица носят отговорност , съгласно чл.166 , т.2 от Закона за опазване на околната среда.

Дата :  22.05.2007г                                       Директор :......................

/И.Йотков /